Департамент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум

имени Героя Советского Союза  Быкова Бориса Ивановича»

СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ

_____ТНВ «Гладышев и К»___________

____________________ А.И. Гладышев
«___» ______________ 2018 г.

Комплект оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по ОП.03. «Техническая механика с основами технических измерений»  в рамках ППКРС

для профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

2018 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК профцикла протокол № ___ от «____»__________2018 г. Председатель МК _____________ Рябенко В.А. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _____________Фоменко Т.П. от «____»__________2018 г. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по  ОП.03. «Техническая механика с основами технических измерений»  разработан  на основании ФГОС СПО по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 740 (редакция от 09.04.2015 г.), зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29506) технического профиля, рабочей программы ОП.03. «Техническая механика с основами технических измерений» утвержденной 30.08.2017 г.

Разработчик: Зазулин П.О. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум  имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1.  Область применения комплекта оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной дисциплины  ОП.03 «Техническая механика с основами технических измерений».

КОС включает контрольные материалы для текущего контроля в виде контрольных работ и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

КОС разработан в соответствии: с ФГОС СПО РФ по специальности 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», рабочей учебной программой по общепрофессиональной дисциплине ОП.03., Положением ГБПОУ РО БККПТ «О промежуточной аттестации».

1.2. Требования к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.03. в соответствии с ФГОС СПО РФ.

В результате освоения ОП.03.

обучающийся должен уметь:

1 - читать кинематические схемы;

2- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

3- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;

4- рассчитывать передаточное число;

5- использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

обучающийся должен знать:

1- принцип действия, виды машин и механизмов;

2- типы кинематических пар;

3- соединения деталей и сборочных единиц, типы соединений деталей и машин;

4- принцип взаимозаменяемости;

5- основные сборочные единицы и детали;

6- виды движений и преобразующие движение механизмы;

7- виды передач, устройство, назначение, недостатки, условные обозначения на схемах;

8- понятие о передаточном отношении и числе;

9- требования к допускам и посадкам;

10- принципы технических измерений;

11- общие сведения о средствах измерений и их классификацию.

1.3. Таблица № 1.

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |
| Читать кинематические схемы. | Грамотно читает кинематические схемы в заданиях. | Практические № 10, № 2. | Практические занятия Контр. работа № 1, Дифф.зачет |
| Работать с контрольно-измерительными приборами и инструментами. | Выполняет предложенные в заданиях работы с КИП и инструментами. | Практические Теоретические № 5 -10 , Практическое № 3. | Практические занятия Контрольная работа № 2. Дифференцированный зачет. |
| Рассчитывать прочность деталей. | Теоретически правильно выполняет расчеты. | Теоретические. | Промежуточный контроль. Фронтальный опрос. |
| Производить расчет передаточного числа. | Алгоритм действий по измерениям и расчетам соответствует. | Практические № 9, № 3. | Практические занятия Контр. работа № 1 Дифференцированный зачет. |
| Знания: |  |  |  |
| Видов передач, их устройства, назначения и обозначения на схемах. | Теоретически владеет знаниями о передачах и их обозначениях.. | Теоретические № 7, 8, 10 № 1. | Контрольная работа №1. Дифференцированный зачет. |
| Определения передаточного отношения и числа. | Владеет теоретическими и практическими навыками расчетов | Теоретическое №9 Практическое № 2. | Контрольная работа № 1 Дифференцированный зачет. |
| Видов машин и механизмов, их основных характеристик. | Выполнены задания по определению основных видов и характеристик машин и мех-мов. | Теоретические, Практическое № 3. | Промежуточный контроль, фронтальный опрос. Дифференцированный зачет. |
| Типов кинематических пар. | Определить и описать все типы пар. | Теоретическое № 7. | Контрольная работа № 1. |
| Соединений деталей и сборочных единиц. | Перечислить все известные способы соединений. | Теоретическое № 6. | Контрольная работа № 1. |
| Типов соединений. | Описание типов соединений. | Теоретическое, № 6. | Контрольная работа № 1. |
| Требований к допускам и посадкам. | Определение допусков и посадок, требований к ним. | Теоретические, № 1,2. | Контрольная работа № 2. |
| Основ технических измерений и средств для них. | Определение, описание и применение основ технических измерений и средств | Практические, Теоретические № 5 – 10. | Практические занятия, Контрольная работа № 2. |

# 2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

2.1. Объекты оценивания знаний по Разделу № 1 дисциплины ОП.03

| № п/п. | Контролируемые темы. | Уровень усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Движение твердых тел. | 1 |
| 2 | Теория трения. | 1 |
| 3 | Сопротивление материалов. | 1 |
| 4 | Машины и механизмы. | 1 |
| 5 | Подшипники и муфты. | 1 |
| 6 | Соединения деталей. | 2 |
| 7 | Механизмы для передачи и преобразования движений. | 2 |
| 8 | Общее устройство передач. | 2 |
| 9 | Расчет зубчатой передачи. | 3 |
| 10 | Кинематические схемы. | 3 |

2.2. Задания для проведения текущего контроля в форме контрольной работы по разделу № 1 «Техническая механика» дисциплины ОП. 03.

Вариант № 1.

1. Приведите названия трех простейших движения твердых тел.

2. Вставьте в предложение пропущенные слова: «Сила трения направлена в

_______(1) _______(2) относительно направления движения».

3. Приведите классификацию твердых тел в сопротивлении материалов.

4. Добавьте пропущенные слова: «Механизм - _______(1) устройство

машины, приводящее ее в _______(2)»,

5. Назовите типы подшипников по характеру воспринимаемых нагрузок.

6. Способы неразъемного соединения деталей и узлов?

7. Перечислите названия механизмов для передачи вращательного движения.

8. Названия разновидностей ременных передач по форме ремня?

9. Назовите составляющие из формулы расчета зубчатой передачи:

U=1/i             U -                     i –

10. Приведите названия пяти условных обозначений кинематических схем:

Всего число существенных операций = 36.

Вариант № 2.

- Вставьте в предложение пропущенные слова: «Динамика - _______(1) _______(2) тел, под действием приложенных к ним _______(3)».

2. Добавьте пропущенные слова: «Сила трения не зависит от _______(1)

_______(2) поверхностей».

3. Перечислите пять видов нагружения твердых тел.

4. Вставьте в предложение пропущенные слова: «Детали машин –

составные _______(1), изготовленные без _______(2)».

5. Назовите три основных вида муфт.

6. Перечислите способы разъемного соединения деталей и узлов.

7. Названия механизмов для преобразования движения?

8. Приведите названия зубчатых передач по их устройству и

соотношению.

9. Назовите составляющие из формулы расчета зубчатой передачи:

i = Z1/Z2         i -                        Z1 -                    Z2 -

10. Приведите названия пяти условных обозначений кинематических схем:

Всего число существенных операций = 37.

Эталоны ответов находятся в пакете заданий для текущего контроля.

2.3. Критерии оценки выполнения заданий по разделу № 1 ОП 03.

Число существенных операций всего – 37;

Выполнено от 34 до 37 – 5 баллов;

Выполнено от 30 до 33 – 4 балла;

Выполнено от 26 до 29 – 3 балла;

Выполнено менее 26 операций – «Раздел 1. ОП 03. не освоен».

2.4. Объекты оценивания знаний по Разделу № 2 дисциплины ОП.03.

| № п/п. | Контролируемые темы. | Уровень усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допуски и посадки. | 1 |
| 2 | Зазоры и натяги. | 1 |
| 3 | Взаимозаменяемость деталей. | 2 |
| 4 | Шероховатость поверхностей. | 1 |
| 5 | Измерительный инструмент. | 2 |
| 6 | Универсальные средства измерений. | 2 |
| 7 | Измерения методом сравнения. | 2 |
| 8 | Штангенинструменты. | 2 |
| 9 | Микрометрические инструменты. | 2 |
| 10 | Способы измерения зазоров. | 2 |

2.5. Задания для проведения текущего контроля в форме контрольной работы по разделу № 2 «Технические измерения» дисциплины ОП 03.

Вариант № 1.

- Вставьте в предложение пропущенные слова: «Допуск размера - _______(1) между наибольшим и _______(2) размерами».

- Добавьте пропущенные слова: «Зазор - _______(1) разность _______(2) отверстия и вала»,

- Приведите названия двух размеров деталей и узлов, которые указывают в технических чертежах.

- Укажите названия двух методов измерения шероховатости поверхностей.

- Назовите три основные причины, снижающие точность измерений.

- Какие три инструмента можно применить для грубого измерения длины?

- Приведите названия двух инструментов для определения диаметра методом сравнения.

- Приведите расшифровку обозначений измерительных инструментов с указанием пределов измерений:

ШЦ - I            ,         ШЦ - II              ,   ШЦ - III                       .

- Напишите названия трех основных микрометрических инструментов.

10. Какими инструментами измеряют тепловые зазоры в клапанном

механизме двигателя

Всего число существенных операций = 24.

Вариант № 2.

- Вставьте в предложение пропущенные слова: «Посадка - _______(1) деталей с _______(2) зазора или натяга.

- Добавьте пропущенные слова: «Натяг – отрицательная _______(1) диаметров вала и отверстия до _______(2)».

- Укажите два основных принципа взаимозаменяемости деталей.

- В каких единицах измеряют шероховатость поверхностей?

- Названия трех основных классов измерительных инструментов?

- Какие измерительные инструменты применяют для грубого измерения углов?

- Приведите названия двух измерительных инструментов для определения методом сравнения профиля резьбы или величины зазоров.

- Укажите названия трех измерительных инструментов у которых имеется штанга.

- По обозначениям на микрометрах укажите их назначение:

МК -             ,   МЛ -               ,  МТ -               .

- Вставьте в предложение пропущенные слова: «При измерении зазоров,

щуп должен проходить между клапаном и коромыслом с _______(1)

_______(2)»,

Всего число существенных операций = 24.

Эталоны ответов содержатся в пакете заданий для текущего контроля.

2.6. Критерии оценки выполнения заданий по разделу № 2. ОП. 03.

## Число существенных операций в задании всего – 24;

## Выполнено от 22 до 24 – 5 баллов;

## Выполнено от 19 до 21 – 4 балла;

## Выполнено от 16 до 18 – 3 балла;

## Выполнено менее 16 операций – «Раздел 2. ОП.03 не освоен».

## 2.7. Задания для проведения дифференцированного зачета по дисциплине

## ОП 03. «Техническая механика с основами технических измерений».

Вариант № I

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  №1

Текст задания: Запишите основной закон динамики и формулу его расчёта.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №2

Текст задания: Для составления кинематической схемы механизма необходимо изобразить условные обозначения:

а) шарикоподшипник радиальный;

б) общее обозначение муфты сцепления;

в) ремённая передача плоским ремнём.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №3

Текст задания: Опишите алгоритм действий по подсчёту передаточного числа зубчатой передачи.

Вариант № II

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  №1

Текст задания: Чему равна работа силы тяжести? Запишите формулу её расчёта.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №2

Текст задания: Для составления кинематической схемы механизма необходимо изобразить условные обозначения:

а) шарикоподшипник радиально-упорный;

б) упругая муфта сцепления;

в) ремённая передача клиновидным ремнем.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №3

Текст задания: Опишите алгоритм действий по измерению коренных шеек коленчатого вала двигателя микроинструментом.

Вариант № III

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  №1 Текст задания: Дайте определение коэффициента полезного действия. Запишите формулу его расчёта.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №2

Текст задания: Для составления кинематической схемы механизма необходимо изобразить условные обозначения:

а) шарикоподшипник упорный,

б) муфта сцепления, управляемая;

в) ремённая передача круглым ремнем.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №3

Текст задания:

Опишите алгоритм действий по измерению диаметра цилиндров двигателя микрометрическим инструментом.

Вариант № IV

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  №1

Текст задания: Необходимо найти расположение центра тяжести грузового автомобиля. Опишите алгоритм Ваших действий.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №2

Текст задания:

Для составления кинематической схемы механизма необходимо изобразить условные обозначения:

а) роликоподшипник радиальный;

б) муфта сцепляемая электрическая;

в) ремённая передача зубчатым ремнём.

ЗАДАНИЕ (практическое)  №3

Текст задания:

Опишите алгоритм действий по измерению толщины зубьев главной передачи ведущего моста трактора.

2.8. Критерии оценки выполнения заданий дифференцированного зачета

по дисциплине ОП.03

«Техническая механика с основами технических измерений».

Для выставления оценки по результатам дифференцированного зачета в пятибалльной системе, необходимо:

- Знания основных формул «Теоретической механики» (За правильный ответ – 1 балл);

- Умения читать и составлять кинематические схемы (За правильный ответ – 2 балла);

- Правильное составление алгоритма действий при использовании

измерительных инструментов (За правильный ответ – 2 балла) .

Условия выполнения задания.

1. Место выполнения задания: Учебный кабинет «Техническая механика с основами технических измерений»

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

3. При выполнении заданий дифференцированного зачёта Вы можете воспользоваться: макетами, деталями машин и измерительными инструментами, приборами

2.9. Эталоны ответов на задания дифференцированного зачета

по дисциплине   ОП.03. «Техническая механика с основами

технических измерений».

Вариант № !.

- Ускорение материальной точки пропорционально приложенной к ней силе и имеет одинаковое с не направление. F = ma.

- Условные обозначения кинематических схем: - шарикоподшипник радиальный, - общее обозначение муфты сцепления,  - передача плоским ремнем.

- Способ №1: а/ штангенциркулем измерить диаметры ведущей и ведомой

шестерни; б/ арифметически разделить их размеры, получив передаточное

отношение; в/ вычислить обратно-пропорциональную величину

– передаточное число.

Способ №2: вместо измерений диаметров подсчитывают количество зубьев шестерен

применяют в расчете.

Вариант № 2.

- Работа силы тяжести определяется расстоянием по вертикали между точками перемещения. A = mgH,  где: т – масса, g – ускорение свободного падения, Н – расстояние.

- Условные обозначения кинематических схем: - шарикоподшипник радиально-упорный;

- упругая муфта сцепления; - передача клиновидным ремнем.

- Определение размера коренных шеек коленчатого вала двигателя. Алгоритм действий

(описать или показать) : а/ проверить на микрометре установку шкалы на 0;

б/ установить инструмент на шейку и вращать трещетку; в/ определить размер

диаметра по краю скоса барабана; г/ доли миллиметров определить по конической

части барабана, начиная по по порядку от нулевого штриха.

Вариант № 3.

- Коэффициент полезного действия машины равен отношению полезной работы к

полностью затраченной. Апол. / А затр. < 1.

2.     Условные обозначения кинематических схем: - шарикоподшипник упорный;

- управляемая муфта сцепления,   -  передача круглым ремнем.

- Алгоритм определения диаметра цилиндров поршневой группы двигателя:  а/

проверить нутромер по установке шкалы на 0; б/ установить инструмент во внутрь

цилиндра и вращать трещетку; в/ определить размер по двум перпендикулярным

диаметрам. (целые миллиметры по стеблю нутромера, а доли по конической части

барабана)

Вариант № 4.

- Алгоритм определения центра тяжести грузового автомобиля: а/ из инструкции

выбрать полную массу; б/ поставить на весы задние колеса и снять показание Nв.;

в/ по формуле определить расстояние а (от передних колес до центра тяжести).

а = Nв * L/тg, где L – база автомобиля.

2.     Условные обозначения кинематических схем: - роликоподшипник радиальный; -

электрически сцепляемая муфта; - передача зубчатым ремнем.

- Алгоритм измерения толщины зубьев (износа) шестерен главной передачи трактора:

а/ проверить установку шкалы на ноль штангензубомера; б/ подготовить

вертикальную и горизонтальную шкалу к измерению; в/ поочередно устанавливая

прибор на зубья, снимать показания; г/ целые миллиметры отсчитываются по

основной шкале, а их десятые доли по нониусу.