Департамент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум

имени Героя Советского Союза  Быкова Бориса Ивановича»

СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ

_____ТНВ «Гладышев и К»___________

____________________ А.И. Гладышев
«___» ______________ 2018 г.

Комплект оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена (квалификационного) по ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин  и оборудования» в рамках ППКРС для профессии

110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

2018 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК профцикла протокол № ___ от «____»__________2018 г. Председатель МК _____________ Рябенко В.А. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _____________Фоменко Т.П. от «____»__________2018 г. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена (квалификационного)  по  ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин  и оборудования» разработан  на основании ФГОС СПО по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 740 (редакция от 09.04.2015 г.), зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29506) технического профиля, с учетом профессионального стандарта, утвержденного Приказом Минтруда РФ, утвержденный Приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 362н от 04.06.2014 г. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» рабочей программы ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин  и оборудования», утвержденной 30.08.2017 г.

Разработчик: Зазулин П.О. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум  имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»

## ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

## Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности: ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

Формой аттестации по профессиональному модулю являются: текущий контроль, промежуточные аттестации в форме дифференцированных зачетов и экзамена (квалификационного). По итогам экзамена выставляется оценка и принимается однозначное  решение экзаменационной комиссии:  «Вид деятельности освоен / не освоен»,  с указанием категорий, по которым обучающийся допущен к сдаче государственного экзамена в инспекции Гостехнадзора РФ.

## 1    ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

1.1. Область применения комплекта оценочных средств.

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки результатов освоения обучающимися МДК 01.01. и 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», учебной и производственной практик, а также в целом профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» в рамках программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по профессии 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточных аттестаций в форме дифференцированных зачетов и экзамена (квалификационного). После сдачи экзамена по ПМ.01., обучающемуся выдается свидетельство, дающее ему право сдавать государственный экзамен на получение удостоверения тракториста категорий «С, Д, Е, F».

  - Требования к результатам освоения профессионального модуля.

В результате изучения ПМ обучающийся должен:

- иметь практический опыт :

ПО 1.  Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;

ПО 2.  Выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;

ПО 3.  Выполнения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин.

ПО 4.  По транспортировке грузов.

ПО 5.  По устранению мелких неисправностей.

- уметь  :

У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

У 4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и

У 5. Выполнять работы средней сложности по техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания;

У 6. Выявлять несложные неисправности СХМ и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;

У 7. Под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;

У 8. Оформлять первичную документацию.

У 9. Оказывать первую помощь при ДТП.

- знать  :

З 1.  Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;

З 4. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;

З 5. Приемы и методы выполнения агротехнических и агрохимических работ;

З 6. Пути и средства повышения плодородия почв;

З 7. Средства и виды технического обслуживания тракторов и СХМ;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ;

З 9. Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных видов грузов на тракторных прицепах;

З 10. Содержание и правила оформления первичной документации.

З 11. Правила оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

З 12. Правила дорожного движения.

2   Формы контроля и оценивания элементов

профессионального модуля ПМ. 01.

Таблица № 1.

| Элемент модуля. | Промежуточная аттестация. | Текущий контроль. |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве». | Дифференцированный зачет | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Оценка выполнения лабораторных работ. |
| МДК 01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание СХМ и оборудования». | Дифференцированный зачет | Тестирование. Контрольные работы. Оценка выполнения лабораторно-практических работ. |
| УП. 01. «Учебная практика». | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период учебной практики. |
| ПП. 01. «Производственная практика». | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. |

Таблица № 2.

| Результаты освоения (объекты оценивания: умения и знания) | Основные показатели оценки результата и их критерии. | Тип задания; № задания. | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом). |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» |
| Умения: Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять работы по их устранению. Знания: Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. | - Показывает знание устройства тракторов МТЗ-80,82 и Т-150К и причин неисправностей в их работе. -Составляет алгоритм действий по устранению возможных неисправностей с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Устные и письменные Теоретичес- кое №1 | Текущий контроль. Дифференцированный зачет. |
| Умения: Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять работы по их устранению. Знания: Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. | -Составляет алгоритм действий для подготовки МТА к выполнению агротехнических работ, соблюдая порядок комплектования МТА и самоходных СМХ. - Показывает знания по выявлению возможных неисправностей при работе МТА и самоходных СМХ. - Описывает возможные последствия при работе МТА и самоходных СХМ с нарушениями правил охраны труда. - Грамотно заполняет первичную документацию. - Показывает умения и знания оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. - Подтверждает знания, предусмотренные профессиональными компетенциями модуля. | Устные и письменные.Теоретические. №2,3 | Текущий контроль. Дифференцированный зачет. |
| ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» |
| Овладение профессиональными и общими компетенциями. |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными СХМ всех видов в организациях сельского хозяйства. ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, СХМ и оборудования. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. ПК 1.5. Выполнять работы по транспортировке грузов. ПК 1.6. Устранять мелкие неисправности. ПК 1.8. Работать с документацией установленной формы. ПК 1.9. Проводить первоочередные мероприятия на месте ДТП. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК. 3. Анализировать текущую ситуацию. Осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты собственной работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 5. Работая в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами. ОК 6. Использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. ОК7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Показывает знания по безопасной эксплуатации самоходных машин «С», «D», «Е», «F». - Показывает безопасное и рациональное управление тракторами и самоходными СХМ. – Производит выполнение полного заданного объема агротехнических работ в соответствии с агротехническими требованиями и требованиями безопасной эксплуатации тракторов и СХМ. - Показывает запуск двигателя комбайна и его рабочих органов. - Показывает умение управлять комбайном, выполняя правильно троганье, остановку, проезд по установленному маршруту и управление рабочими органами СХМ. - Показывает обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определяет неисправности. - Рационально распределяет время на все этапы решения поставленной задачи. - Показывает соблюдение технологической последовательности по устранению неисправности СХМ. - Показывает умения и знания по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. - Показывает наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест прохождения производственной практики. - Предоставление отчеты о прохождении учебной и производственной практик; документов об участии в конкурсах профессионального мастерства; творческих работ по профессии, отчетов о ранее достигнутых результатов, грамот, дипломов, сертификатов, характеристики воспитателя об активности обучающегося. | Теоретичес-кие и Практичес-кие. № 1,2,3. | Промежу- точная аттестация, Экзамен (квалифика-ционный) |

# 3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ.

# 3.1. Задания для проведения текущего контроля знаний МДК 01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

Текущий контроль проводится после изучения раздела «Двигатели» в целях оценки освоения обучающимися этого раздела, проверки знаний устройства и принципа действия основных марок тракторов. Обучающимся предлагается 2 варианта контрольной работы в тестовом исполнении. Каждый вариант содержит 10 заданий с 3-4 ответами, один из которых полный и правильный.

Критерии оценки уровня знаний:

Выполнено правильных ответов от 9 до 10 = 5 баллов;

от 8 до 9 = 4 балла;

от 7 до 8 = 3 балла;

При количестве правильных ответов менее 70 % - выставляется неудовлетворительная оценка.

Эталоны правильных ответов:

Вариант № 1: 1-г, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а.

Вариант № 2: 1-а, 2-а, 3-б, 4-в, 5-а, 6-г, 7-а, 8-б, 9-б, 10-б.

Тексты тестовых заданий контрольной работы № 1:

Вариант № 1

- В какой последовательности совершаются такты в рабочем цикле дизеля?

а/ сжатие, рабочий ход, выпуск, впуск;

б/ рабочий ход, выпуск, впуск и сжатие;

в/ впуск, сжатие, рабочий ход и продувка;

г/ впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск.

2 Чем характеризуется экономичность работы двигателя?

а/ часовым и удельным расходом топлива;

б/ степенью использования теплоты на полезную работу;

в/ удельным расходом топлива.

3.Из каких основных деталей состоит передняя подвеска двигателя Д-243?

а/ из передней опоры двигателя и крышки распределения;

б/ из резинометаллического амортизатора, который гасит вибрацию двигателя;

в/ из опоры двигателя и резинометаллического амортизатора.

4.Каково назначение сапуна в двигателе?

а/ вентилирует картер двигателя;

б/ устраняет повышенное давление газов внутри картера двигателя;

в/ поддерживает атмосферное давление газов в картере двигателя.

5.Какое назначение резиновых колец на нижней поверхности гильзы?

а/ для устранения подтекания воды в картер двигателя;

б/ для тугой посадки гильзы в блоке;

в/ для уплотнения гильзы в блоке цилиндров.

6.Для чего необходим зазор между поршнем и цилиндром?

а/ для уменьшения износа поршня и цилиндра при нагреве двигателя;

б/ для улучшения смазывания поршня и цилиндра;

в/ для предотвращения заклинивания поршня в цилиндре при нагревании.

7.Чем удерживаются вкладыши коленчатого вала от проворачивания и смещения?

а/ тугой посадкой;

б/ плотной посадкой и усиками;

в/ плотной посадкой, а от смещения – усиками.

- Для чего выполнены полости внутри шатунных шеек коленчатого вала?

а/ для центробежной очистки масла, поступающего из коренных шеек;

9. Каково назначение распределительного механизма в двигателе?

а/ для открытия клапанов;

б/ для своевременного открытия впускных клапанов с целью впуска воздуха

в цилиндры двигателя;
            в/ для своевременного открытия клапанов с целью впуска воздуха в цилиндры

и выпуска газов.

10. С какой целью распределительные шестерни устанавливают по меткам?

а/ для того, чтобы моменты открытия и закрытия клапанов, подача топлива в

цилиндры соответствовали определенному положению коленчатого вала;

б/ для согласования работы кривошипно-шатунного и газораспределительного

механизмов двигателя;

в/ для обеспечения правильной работы газораспределительного механизма.

Вариант № 2.

- Какие основные системы имеются в дизельном двигателе?

а/питания. смазочная, охлаждения и запуска;

б/ питания, регулирования, охлаждения и запуска;

в/ питания, смазочная, охлаждения, зажигания и запуска;

г/ смазочная, охлаждения, питания, регулирования и зажигания.

- От чего зависит мощность двигателя?

а/ от объема, числа цилиндров, оборотов коленчатого вала и степени сжатия;

б/ от диаметра цилиндров и частоты вращения коленчатого вала;

в/от числа цилиндров, оборотов коленчатого вала и силы давления газов.

- Из каких основных деталей состоит кривошипно-шатунный механизм?

а/ цилиндры, поршни, шатуны, маховик и головка цилиндров;

б/ цилиндры, поршни с кольцами и пальцами, шатуны, коленчатый вал и

маховик;

в/ цилиндры, поршни, шатуны, коленчатый вал, маховик, головка цилиндров и

блок-картер.

- Для чего гильза цилиндра выступает над плоскостью блок-картера?

а/ для плотного контакта буртика гильзы с плоскостью головки цилиндров;
    б/ чтобы прижать гильзу к посадочному месту в блоке цилиндров;

в/ в результате выступания гильзы прокладка обжимается головкой блока и

достигается надежная герметизация.

- Назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя.

а/ для  преобразования возвратно-поступательного движения поршня во

вращательное движение коленчатого вала;

б/ для преобразования возвратно-поступательного движения поршней;

в/ для передачи тягового усилия на коленчатый вал.

- Для чего необходим зазор в замке поршневых колец?

а/ для теплового расширения колец при нагревании;

б/ для упругой подвижности колец в канавках;

в/ зазор в стыке позволяет сжимать кольца.

- Каким сплавом покрывают внутреннюю поверхность вкладышей?

а/ баббитом, свинцовистой бронзой или алюминиевым сплавом;

б/ свинцовистой бронзой, алюминиевым сплавом АСМ или АО-20;

в/ алюминиевым сплавом АСМ (алюминий, сурьма, магний) или АО-20.

- Чем отличается верхний коренной вкладыш от нижнего?

а/ наличием канавки для сбора и распределения масла по шейкам;

б/ наличием отверстия и канавки для подвода масла и его распределения по

шейкам вала;

в/ наличием канавки для того, чтобы вкладыши не заклинивали вал.

- Из каких основных деталей состоит распределительный механизм дизеля?

а/ распределительный вал, штанги, толкатели, коромысла и клапаны;

б/ распределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, штанги,

коромысла и клапаны;

в/ распределительные шестерни, коленчатый вал, кулачковый вал, толкатели,

штанги, коромысла и клапаны.

- Почему шестерня распределительного вала в 2 раза больше коленчатого?

а/ для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма;

б/ для того, чтобы за 2 оборота коленчатого вала каждый клапан открылся 1 раз;

в/ для уменьшения частоты вращения распределительного вала.

Задания для проведения текущего контроля по разделам 1-3.

Выполнить ответы на вопросы экзаменационного билета Гостехнадзора.

Из 8 вопросов допускается 1 ошибка. Из 15 – 3 ошибки.

Задания для проведения текущего контроля по разделу 4 ПДД.

Выполнить ответы на вопросы экзаменационного билета. Из 20 вопросов допускается 2 ошибки.

Задания для проведения текущего контроля по разделу № 5 ОБУТ.

Вариант № 1.

1 Что такое время реакции водителя?

1-время с момента обнаружения опасности до полной остановки;

2-время для переноса ноги на педаль тормоза;

3-время с момента обнаружения опасности до принятия мер.

2 Как алкоголь влияет на время реакции водителя?

1-время реакции уменьшается; 2-время реакции увеличивается;

3-время не изменяется.

3 При движении в тумане расстояния до предметов представляются:

1-соответствущим действительности;

2-меньше действительного; 3-больше действительного.

4 Как изменяется поле зрения при увеличении скорости?

1-не изменяется; расширяется; сужается.

5 Длительный разгон на пониженной передаче приведет:

1-к уменьшению расхода топлива; 2-к увеличению;

3-расход топлива не изменяется.

6 Для прекращения заноса из-за резкого торможения, необходимо:

1-продолжить торможение; 2-выключить сцепление; 3-прекратить торможение.

7 Как изменяется центробежная сила при увеличении скорости на поворотах?

1-увеличивается пропорционально  увеличению скорости;

2-увеличивается пропорционально квадрату увеличения скорости;

3-не изменяется.

8 В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?

1-не смещается; 2-смещается к центру поворота;

3-смещается к центру перекрестка.

9 Как можно уменьшить центробежную силу на повороте?

1-увеличить скорость; 2-уменьшить скорость; 3-уменьшить радиус поворота.

10 Какую передачу необходимо выбирать на крутых спусках?

1-чем круче спуск, тем выше передача; 2- чем круче спуск, тем ниже передача;

3-выбор передачи не зависит от крутизны спуска.

Эталоны правильных ответов: 1-3, 2-2, 3-3, 4-3, 5-2, 6-3, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2.

Вариант № 2

1 Среднее время реакции водителя составляет:

1-0,5 секунды; 2-1 секунда; 3-2 секунды.

2 Как изменяется тормозной путь при увеличении скорости?

1-изменяется пропорционально увеличению скорости;

2-не изменяется, так как не изменился вес машины;

3-изменяется пропорционально квадрату увеличения скорости.

3 При недостаточной видимости необходимо, чтобы остановочный путь был:

1-меньше расстояния видимости; 2-больше расстояния видимости.

4 Наименьший расход топлива обеспечат:

1-резкое ускорение с плавным замедлением; 2- плавные ускорения и замедления;

3-плавное ускорение с резким замедлением.

5 При резком повороте руля на скользкой дороге возник занос. Ваши действия?

1-выключить сцепление; 2-быстро и плавно повернуть руль в сторону заноса,

опережающим действием руля выравнять траекторию; 3-нажать на тормоз.

6 Возник занос из-за резкого ускорения. Ваши действия?

1-уменьшить нажатие на педаль «газа»; 2-не менять положения педали;

3-усилить нажатие на педаль.

7  Как восстановить эффективность тормозных механизмов после водной

преграды?

1-продолжить движение, натянув рычаг ручного тормоза;

2-«просушить» тормозные колодки непродолжительными нажатиями на тормоз;

3-продолжить движение на малой скорости.

8  Как изменится тормозной путь при движении с прицепом?

1-уменьшится, так как прицеп оказывает сопротивление движению;

2-не изменяется; 3-увеличиваеся.

9  Чем опасно длительное торможение на крутых спусках?

1-увеличивается износ шин; 2-перегреваются тормозные колодки;

3-увеличивается износ тормозных механизмов.

10  Какое преимущество дают цепи на шинах в холодное время?

1-исключают занос; 2-дают возможность двигаться с большей скоростью;

3-уменьшают проскальзывание и пробуксовывание.

Эталоны правильных ответов: 1-2, 2-3, 3-1, 4-2, 5-2, 6-1, 7-2, 8-3, 9-2. 10-3.

Задания для проведения текущего контроля по разделу № 6 «Медпомощь».

Вариант № 1

1 Разрешено ли пострадавшему без сознания давать лекарственные препараты?

1-разрешено; 2-запрещено; 3-разрешено при крайней необходимости.

2 Как располагают руки на груди при непрямом массаже сердца?

1-основания ладоней располагают на 2 пальца выше мочевидного отростка. Один большой палец в сторону левого плеча, другой правого;

2-массаж выполняют ладонью одной руки, расположенной на 2 пальца ниже мочевидного отростка.

3-основания ладоней накладывают друг на друга на 2 пальца выше мочевидного отростка. Один палец в сторону подбородка, другой живота.

3 Как правильно провести СЛР?

1-вентиляция легких (1 вдох), непрямой массаж сердца (15 надавливаний);

2-непрямой массаж сердца (5 надавливаний) и вентиляция легких (1 вдох);

3-непрямой массаж сердца (30 надавливаний) и вентиляция легких (2 вдоха).

4 Первая помощь при травме волосистой части головы.

1-наложить шейную шину, а на рану ватный тампон. Уложить на спину, приподняв ноги. Приложить холод;

2-наложить шейную шину, к ране бинтовую давящую повязку. Уложить на бок с согнутыми ногами. Приложить холод.;

3-рану заклеить пластырем. При потери сознания уложить на бок.

5 Как  правильно транспортировать пострадавшего с переломами ребер или грудины?

1-лежа на спине; 2-лежа на боку; 3-сидя или полусидя.

6 Первая помощь при переломах конечностей (если отсутствуют шины)?

1-верхнюю конечность прибинтовывают к телу. Нижние прибинтовывают друг к другу, проложив мягкую ткань;

2-верхнюю конечность подвешивают на косынке и прибинтовывают к телу. Нижние плотно прибинтовывают друг к другу;

3-вкрхнюю конечность подвешивают на косынке и прибинтовывают к телу. Нижние прибинтовывают друг к другу, проложив мягкую ткань.

7 Признаки артериального кровотечения и первая помощь.

1-кровь темного цвета вытекает из раны. Наложить давящую повязку.

2-кровь алого цвета пульсирует из раны. Наложить жгут на 3-5 см. выше раны.;

3-цвет крови не имеет значения. Наложить жгут на 3-5 см. ниже раны.

8 Как правильно транспортировать пострадавшего с носовым кровотечением?

1-сидя, запрокинув голову назад, к переносице холод;

2-сидя, запрокинув голову вперед, к переносице холод;

3-положение не имеет значения. Приложить к переносице холод.

9 Когда пострадавшего необходимо срочно извлечь из машины?

1-всегда при потери сознания; 2-при переломах нижних конечностей;

3-при потери сознания, отсутствии пульса и признаков жизни;

10 Как определить наличие пульса на сонной артерии?

1-3 пальца расположить с левой стороны под челюстью;

2- 2-3 пальца с любой стороны шеи на уровне кадыка и осторожно продвигать их вглубь шеи;

3-большой палец под подбородком с одной стороны гортани, остальные с другой.

Эталоны правильных ответов: 1-2, 2-3, 3-3, 4-2, 5-3, 6-3, 7-2, 8-2, 9-3, 10-2.

Вариант № 2.

1 Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру скрой о ДТП?

1-ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Количество пострадавших, их пол и возраст;

2-точное место ДТП. Количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие признаков жизни и кровотечений;

3-улицу и № дома. Кто пострадал и полученные травмы.

2 Когда необходимо проводить СЛР?

1-при потери сознания, отсутствии пульса и дыхания;

2-при потери сознания, независимо от наличия пульса;

3-при потери сознания и отсутствия пульса.

3 Как уложить пострадавшего при потери им сознания?

1-на спину с вытянутыми ногами;

2-на спину с подложенным под голову валиком из одежды;

3-на бок, чтобы согнутые колени опирались о землю, верхняя рука под щекой.

4 Помощь пострадавшему с повреждением позвоночника.

1-уложить на бок;

2-лежащего не трогать. Наложить на шею шину, не меняя положения тела и шеи;

3-лежащему на спине положить под шею валик и приподнять ноги.

5 Первоочередная помощь при открытых переломах конечностей и кровотечении.

1-наложить жгут выше места перелома;

2-наложить шины; 3-наложить давящую повязку.

6 Как правильно снять одежду при переломах конечностей?

1-сначала с неповрежденной, затем с поврежденной конечности;

2-сначала с поврежденной, затем с неповрежденной конечности;

3-разрезать одежду ножницами.

7 На какой срок накладывают кровоостанавливающий жгут?

1-до получаса в теплое время и 1 часа в холодное;

2-до 1 часа в теплое время и до получаса в холодное;

3-время не ограничено.

8 Как остановить венозное кровотечение?

1-нложить жгут выше раны;

2-на рану наложить давящую повязку;

3-наложить жгут ниже раны.

9 Как извлечь инородное тело, попавшее в дыхательные пути?

1-уложить на колено лицом вниз и несколько раз ударить кулаком по спине;

2-несколько раз ударить ладонью по спине, или обхватив сзади за ребра сдавить и кулаком надавить на живот внутрь и вверх;

3-вызвать рвоту, надавив на язык или сильно кулаком надавить на живот.

10 Основные признаки утомления.

1-сонливость, вялость, притупление внимания;

2-возбужденность, раздражительность;

3-головокружение, резь в глазах, потливость.

Эталоны правильных ответов: 1-2, 2—1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-2, 9-3, 10-2.

4. Задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01. «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» в форме дифференцированного зачета.

Вариант № 1.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 3. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ.

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы на МТА.

Текст задания: Обработка подсолнечника перед уборкой урожая. А – приготовить раствор ядохимиката; Б – подготовить технику к работе; В – провести десикацию подсолнечника.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения: З 1 и У 2.

Текст задания: В каком состоянии в молотильном аппарате подсолнечная масса, если подсолнечник в поле переувлажнен?

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения: З 1 и У 2.

Текст задания: Решить производственную ситуацию. По данным метеослужбы, в день обработки ожидается порывистый сильный ветер. Будет ли качественно выполнена работа самолетом при этих условиях?

Вариант № 2.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Правила комплектования МТА в растениеводстве.

З 3. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ.

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы на МТА.

Текст задания: Произвести междурядную культивацию кукурузы. А – скомплектовать агрегат; Б – подготовить СХМ к работе; В – уничтожить сорняки при помощи междурядной культивации.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Назовите марки тракторов и СХМ для выполнения междурядной культивации.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Решите производственную ситуацию. Кукурузу высевали шестирядной сеялкой. Какой культиватор подойдет для междурядной обработки на этом поле?

Вариант № 3.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Правила комплектования МТА в растениеводстве;

З 3. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ.

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы на МТА,

Текст задания: Произвести основную обработку почвы. А – скомплектовать агрегат; Б – подготовить СХМ к работе; В – вспахать поле.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Назовите марки тракторов и СХМ для выполнения пахоты.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Решите производственную ситуацию. При первом проходе трактора очевидно, что один гребень выше остальных, Назовите причину некачественной работы и способы устранения.

Вариант № 4.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Повсходовое боронование подсолнечника. А – скомплектовать агрегат; Б – подготовить СХМ к работе; В – произвести боронование подсолнечника по всходам.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Назовите марки тракторов и СХМ для выполнения боронования. В каком направлении будет работать агрегат при бороновании подсолнечника?

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 3, У 2.

Текст задания: Решите производственную ситуацию. При бороновании растения сильно пострадали (листья обломаны или разорваны). Назовите причину травм. Можно ли было избежать этого и если да, то как?

Эталоны ответов на задания дифференцированного зачета по МДК 01.01.

Вариант № 1: 1 – Регулировкой на норму обработки; 2 – Кашица; 3 – Нет.

Вариант № 2: 1 – А колесный легкий трактор; Б отрегулировать на способ посева и глубину культивации; В защитная зона; 2 – МТЗ-80 и КРН-5,6. 3 – КРН-4,2.

Вариант № 3: 1 – А трактор и плуг; Б выполнить все регулировки; В вспахать на глубину обработки; 2 – ДТ-75 и ПН-5-35; 3 – Корпус больше заглублен. Отрегулировать все корпуса на заданную глубину.

Вариант № 4: 1 – трактор и бороны зубовые; 2 – ДТ-75, СТ-21 и БЗСС-1. Направление поперек сева; 3 – Растения были в тургоре. Бороновать необходимо в жаркое время дня.

Критерии оценки определяются в зависимости от % правильных ответов.

5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ ПО МДК 01.02.

5.1. Задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание  СХМ и оборудования» в форме дифференцированного зачета.

Вариант № 1.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и СХМ;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ;

У 6. Выявлять несложные неисправности СХМ и оборудования, самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению.

Текст задания: Пусковой двигатель трактора МТЗ-82 не запускается стартером. Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения причин отказа. К каким последствиям может привести несоблюдение требований по охране труда при выполнении задания?

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения:

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов;

З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;

У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве.

Текст задания: Необходимо выполнить работы по вспашке поля под

зябь МТА в составе трактора МТЗ-82 и плуга. Составьте алгоритм

подготовки МТА к работе.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и сельскохозяйственных машин.

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.

Текст задания: В процессе обмолота хлебной массы комбайном

ДОН-1500Б выявлено, что в  бункер поступает сорное зерно.

Укажите причины неисправностей и способы их устранения.

Вариант № 2.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З  1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и СХМ;

З  8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ;

У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению.

Текст задания: При эксплуатации трактора Т-150К установлены

признаки изнашивания цилиндропоршневой группы. Перечислите

эти признаки и объясните причины их возникновения.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения:

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;

З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных устройств;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ.

Текст задания: После проведения уборки зерновых необходимо

подготовить поле для вспашки    зяби. Укажите марку СХМ,

необходимую для выполнения задания в составе МТА с

трактором МТЗ-82. Составьте алгоритм подготовки МТА к

работе, укажите основные неисправности, возникающие в

процессе работы.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения:

З 1.  Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин.

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и сельскохозяйственных машин.

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.

Текст задания: При эксплуатации комбайна ДОН-1500Б

выявлено дробление зерна. Укажите  возможные неисправности

и способы их устранения. К каким последствиям  может

привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении

задания?

Вариант № 3.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и СХМ;

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;

З 4. Правила работы с прицепными устройствами и приспособлениями.

Текст задания: Вам предстоит работа с применением привода

от ВОМ трактора МТЗ-80. Опишите порядок включения

независимого и синхронного привода ВОМ.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения:

З 3.  Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;

З 5. Методы и приемы агротехнических и агрохимических работ;

У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве.

Текст задания: После проведения весеннего боронования

почвы необходимо выполнить работы по   подготовке поля

к посеву зерновых, используя МТА в составе трактора ДТ-75

и СХМ. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе

и укажите возможные неисправности.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и сельскохозяйственных машин;

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.

Текст задания: При эксплуатации комбайна ДОН-1500Б

Установлено, что шнек перегружен ворохом.

Укажите неисправности, способы устранения.

К каким последствиям может привести несоблюдение

правил охраны труда при выполнении этого задания?

Вариант № 4.

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

З 1.  Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ.

У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и самостоятельно устранять их.

Текст задания: При переключении диапазонов коробки

перемены передач трактора Т-150К раздаются резкие

металлические звуки в зацеплении шестерён. Определите

неисправности и предложите способы их устранения.

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения:

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;

З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и сельскохозяйственных машин.

Текст задания: Для проведения сева зерновых выделен

МТА в составе трактора МТЗ-82 и сеялки СЗ-3,6.

Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите

типичные неисправности.

Задание 3:

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и СХМ;

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.

Текст задания: При эксплуатации комбайна ДОН-1500Б

выявлена замедленная выгрузка зерна. Укажите

возможные неисправности и способы их устранения.

К каким последствиям может привести несоблюдение

правил охраны  труда при выполнении этого задания?

5.2. Эталоны ответов на задания дифференцированного зачета по МДК 01.02.

Вариант № 1.

Задание № 1 Причины отказа в запуске пускового двигателя стартером: а/ неисправен стартер; б/ в КПП включена передача; в/ отсутствие топлива или его подачи; г/ неисправности магнето или свечи зажигания. Р=4

Задание № 2 Перед вспашкой поля под зябь: а/ проверить и подтянуть крепления плуга ПЛН-4-35; б/ смазать; в/ отрегулировать глубину вспашки; г/ присоединить СХМ к трактору. Р=4

Задание № 3 Причины наличия сорного серна в бункере: а/ малые обороты барабана – добавить; б/ большой зазор в подбарабаннике – уменьшить. Р=2

Вариант № 2

Задание № 1 Признаки износа цилиндро-поршневой группы двигателя трактора Т-150:

а/ падение мощности; б/ повышенный расход топлива; в/ повышенный расход моторного масла; г/ сизый дым из выхлопной трубы. Причинами могут быть перегрузки при работе трактора, перегрев двигателя, несвоевременное техническое обслуживание, а также длительная эксплуатация. Р=4

Задание № 2  После уборки зерновых первоначально необходимо подготовить плуг

ПЛН-4-35: а/ проверить и подтянуть все крепления; б/ смазать; в/ отрегулировать глубину вспашки; г/ присоединить плуг к трактору. Р=4

Задание № 3 Дробление зерна в комбайне ДОН-1500 может быть: а/ из-за: большой скорости вращения барабана – уменьшить; б/ из-за малого зазора в подбарабаннике – увеличить. Р=2.

Вариант № 3

Задание № 1 На тракторах МТЗ-80, 82  для включения независимого привода ВОМ необходимо: а/ запустить двигатель и переместить рукоятку управления муфтой вправо;

б/ в кабине поднять рукоятку управления тормозом планетарного механизма. Для включения синхронного привода ВОМ необходимо: в/ переместить рукоятку управления муфтой влево; г/ в кабине поднять рукоятку управления тормозом планетарного механизма. Р=4

Задание № 2 Для проведения весеннего боронования почвы с трактором ДТ-75М используют тяжелую дисковую борону БДТ-3.0. а/ присоединить борону к трактору;

б/ провести ЕТО; в/ проверить правильность расположения сборочных единиц;

г/ установить дисковые батареи на заданный угол атаки. Р=4.

Задание №  3   Причинами перегрузки шнека ворохом у комбайна ДОН-1500 могут быть: а/ малые обороты вентилятора – увеличить; б/ закрыты жалюзи – приоткрыть. Р=2.

Вариант № 4

Задание № 1 Наличием резких металлических звуков в зацеплении шестерен при переключении передач у Т-150 могут быть: а/ неисправна или не отрегулирована муфта сцепления (ремонт или регулировки); б/ неисправны гидроподжимные муфты (замена);

в/ износ подшипников валов (замена); г/ нарушена регулировка механизма переключения (отрегулировать). Р=4

Задание № 2  Для подготовки МТА в составе МТЗ-82 и сеялки СЗ-3.6 необходимо:

а/ присоединить СХМ к трактору; б/ выполнить ЕТО; в/ расставить сошники и опустить на установочную доску; г/ засыпать семена в семенные ящики. Р=4

Задание № 3 Причинами замедленной выгрузки зерна у комбайнов Дон-1500 могут являться: а/ прикрыты щитки под бункером – открыть щитки под шнеком бункера; б/ не работал вентилятор – включить.

5.3. Критерии оценки выполнения заданий при проведении дифференцированного зачета по МДК 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

| № п/п | Задания | Максимальное кол-во баллов | Квалификационный минимум (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты № 1-4 |
| 1 | Устранение несложных неисправностей тракторов. | 4 | 3 |
| 2 | Комплектование МТА. | 4 | 3 |
| 3 | Устранение несложных неисправностей комбайнов. | 2 | 1 |
|  | Критерий | Кол-во баллов | МДК (освоен/не освоен) |
|  | Набрал | 7-10 | + |
|  |  | Менее 7 | - |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет.

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

3. Вы можете воспользоваться:  натуральные образцы, макеты, схемы, плакаты  и справочники по тракторам и  сельскохозяйственным машинам.

6.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК..

6.1. Общие положения.

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка  общих компетенций, практического опыта. Количество часов на учебную и производственную практики: 504 + 504 = 1008.                                                                                                         Оценка по производственной учебной практике выставляется на основании аттестационного листа, характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с требуемой технологией.

# Виды работ учебной и производственной практик и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю ПМ,01.

# 6.2. Учебная практика.

| Виды работ. | Коды проверяемых результатов. ПК, ОК, У. |
| --- | --- |
| 1 Техническое обслуживание и хранение МТА, | ПК 1.4.; ОК 1-7; У 5. 7.; |
| 2 Эксплуатация МТА для основной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 3 Эксплуатация МТА для внесения удобрений и средств защиты растений. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 4 Эксплуатация МТА для предпосевной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 5 Эксплуатация МТА для посева сельскохозяйственных культур. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 6Эксплуатация МТА для заготовки кормов. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 7 Эксплуатация МТА для транспортировки грузов. | ПК 1.1.; ОК 1-7; У 1. 3. 4. 6.; |
| 8 Эксплуатация зерноуборочных комбайнов. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6.; |
| 9 Эксплуатация МТА для междурядной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2.; ОК 1-7; У 1. 2. 3. 6. |

6.3. Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты обучения  профессионального модуля  ПМ.01.

| Виды работ. | Коды проверяемых результатов. ПК, ОК, ПО, У. |
| --- | --- |
| 1 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для основной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 2 Техническое обслуживание МТА для предпосевной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 3 Эксплуатация МТА для предпосевной обработки почвы. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3; У 1. 2. 3. 6.; |
| 4 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для внесения минеральных удобрений. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 5 Техническое обслуживание и эксплуатация комбайна для уборки кукурузы и подсолнечника на зерно. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 6 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для посева зерновых культур. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 5. 6. 7.; |
| 7 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для несения жидких удобрений и средств защиты растений. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 8 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для транспортировки грузов. | ПК 1.1. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1.; У 1. 4. 6.; |
| 9 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для посева пропашных культур. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 6.; |
| 10 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования животноводческих ферм. | ПК 1.3. 1.4.; ОК 1-7; ПО 3.; У 3. 6.; |
| 11 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для заготовки грубых кормов. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 5. 6. 7.; |
| 12 Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для междурядной обработки пропашных культур. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 5. 6. 7.; |
| 13 Техническое обслуживание и эксплуатация комбайна для уборки зерновых культур. | ПК 1.1. 1.2. 1.4.; ОК 1-7; ПО 1. 2. 3.; У 1. 2. 3. 5. 6. 7. |

6.4. Аттестационные листы по учебной и производственной практикам.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О.  обучающегося _______________________________________________

По профессии СПО 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»                                                                                                                       Прошёл учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования».                                                                                                                                   Место проведения практики – ГБПОУ РО БККПТ в объёме 504 часа

с «      » __________  201__г.   по  «      » _______  201__г.

| № | Виды работ | Затраченное время | Качество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и хранение МТА. | 30 |  |
| 2 | Эксплуатация МТА для основной обработки почвы. | 60 |  |
| 3 | Эксплуатация МТА для внесения удобрений и средств защиты растений. | 60 |  |
| 4 | Эксплуатация МТА для предпосевной обработки почвы. | 60 |  |
| 5 | Эксплуатация МТА для посева сельскохозяйственных культур. | 108 |  |
| 6 | Эксплуатация МТА для заготовки кормов. | 30 |  |
| 7 | Эксплуатация МТА для перевозки грузов. | 30 |  |
| 8 | Эксплуатация и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов. | 78 |  |
| 9 | Эксплуатация МТА для междурядной обработки почвы. | 48 |  |
| Итого 504 ч. |

Дата  «____» ______________20____ г.

Подпись руководителя практики _________________________________

Подпись ответственного лица  ___________________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.

ФИО обучающегося _______________________________________________

По профессии СПО 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»                                                                                                                       Прошёл производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».                                                                                                                                   Место проведения практики ______________________________________________________________     в объёме 504 часа  с «____» __________  201__г.   по  с «____» _______  201__г.

| № | Виды работ | Затраченное время | Качество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для основной обработки почвы. | 42 |  |
| 2 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для предпосевной обработки почвы. | 60 |  |
| 3 | Эксплуатация МТА для предпосевной обработки почвы. | 60 |  |
| 4 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для внесения минеральных удобрений. | 36 |  |
| 5 | Техобслуживание и эксплуатация комбайна для уборки кукурузы и подсолнечника на зерно. | 30 |  |
| 6 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для посева зерновых культур. | 54 |  |
| 7 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для внесения жидких удобрений и ядохимикатов. | 36 |  |
| 8 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для транспортировки грузов. | 42 |  |
| 9 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для посева пропашных культур. | 48 |  |
| 10 | Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования животноводческих ферм. | 30 |  |
| 11 | Техническое обслуживание и эксплуатация МТА для заготовки грубых кормов. | 42 |  |
| 12 | Техобслуживание и эксплуатация МТА для междурядной обработки пропашных культур. | 42 |  |
| 13 | Эксплуатация и техобслуживание комбайнов для уборки зерновых культур. | 48 |  |
| Итого 504 ч. |

Дата «____» ____________ 20___ г.

Подпись руководителя практики ____________________________________

Подпись ответственного лица ______________________________________

6.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристика по учебной практике.

На студента Ф.И.О. _____________________________________________________

Профессия 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1 Виды работ, выполненные на учебной практике: _____________________________

____________________________________________________________________________

2 Качество выполненных работ: ______________________________________________

3 Выполнение ученических норм в течении учебной практики: __________________

____________________________________________________________________________

4 Знания технологического процесса, умения обращаться с оборудованием, приборами и инструментом: ___________________________________________________

5 Трудовая дисциплина: _____________________________________________________

6 Какими умениями владеет: _________________________________________________

Руководитель учебной практики ______________________ /_____________________/.

Производственная характеристика.

На студента Ф.И.О. ________________________________________________________

Профессия 110800.02 (35.01.13)  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

1 Студент _______________________________ за время прохождения производственной

практики в _____________________________________________________

(Наименование хозяйства)

с «___» _____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.

Выполнял работы ___________________________________________________________

2 Качество выполненных работ: оценка «__________________».

3 Выполнение производственных норм в течении производственной практики: ________

____________________________________________________________________________

4 Знания технологического процесса, умения обращаться с оборудованием, приборами и

инструментами: ______________________________________________________________

5 Трудовая дисциплина: _______________________________________________________

6 Заключение. Студент ________________________________________________________

Мастер (наставник)  __________________________ /______________________/

Мастер п/о                  ___________________________/_____________________/.

7. Задания для проведения экзамена (квалификационного) по

ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

## Вариант № 1.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 2.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по эксплуатации и безопасной эксплуатации тракторов и СХМ четырех категорий.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы по МДК 01.01. «Что такое «спелость почвы?». С какой целью и как ее определяют?

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4.

Текст задания: Выполнить упражнения по практическому вождению тракторов и СХМ.

Вариант № 2.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по эксплуатации и безопасной эксплуатации тракторов и СХМ четырех категорий.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы по МДК 01.01. «Цель проведения визуального обследования озимых на содержание азота в растениях (бледно-зеленый цвет с желтизной)? Как проводится это обследование?».

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4.

Текст задания: Выполнить упражнения по практическому вождению тракторов и СХМ.

Вариант № 3.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по эксплуатации и безопасной эксплуатации тракторов и СХМ четырех категорий.

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3.

Текст задания: Выполните ответы на вопросы по МДК 01.01. «На следующий день после химической обработки поля обнаружено, что листья картофеля обожжены. Укажите причины ожогов».

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4.

Текст задания: Выполнить упражнения по практическому вождению тракторов и СХМ.

Вариант № 4.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 2

Текст задания: Выполните ответы на вопросы экзаменационных билетов по эксплуатации и безопасной эксплуатации тракторов и СХМ четырех категорий.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3

Текст задания: Ответьте на вопросы по МДК 01.01. «Какую технологию внесения органических удобрений будете применять, если поле находится рядом с фермой?

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4.

Текст задания: Выполните упражнения по практическому вождению тракторов и СХМ.

7.2. Критерии оценки выполнения заданий при проведении квалификационного экзамена по ПМ 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

Эталоны ответов на первые 2 задания изложены в приложениях к комплектам экзаменационных билетов, утвержденных Гостехнадзором РФ. В билетах по ПДД допускаются 2 ошибки. В билетах Гостехнадзора из 8 вопросов 4, а из 15 – 3.

Эталоны ответов на задания по МДК 01.01.

Вариант № 1. «Спелость почвы» - ее состояние по влажности, при котором МТА способен выполнять полевые работы качественно.

Для ее определения необходимо зайти подальше от края поля. Ладонью сдвинуть верхний слой почвы, взять горсть земли и сжать в кулаке. Вытянуть руку по горизонтали на уровне плеча. Разжимаем пальцы: а/ ком упал и не рассыпался – рано; б/ ком рассыпался – вовремя; в/ ком рассыпался в ладони – почва пересушена.

Вариант № 2. Проводится визуально. Поле менее обеспечено азотом и его необходимо подкормить.

Вариант № 3. Не выдержана или завышена норма ядохимикатов. Опрыскивали в жаркое время дня.

Вариант № 4. Прямоточная технология. Схема: погрузка в РОУ – транспортировка – внесение.

Критерии оценки определяются от % правильных ответов.

Оценки по практическому вождению определяются экзаменационной комиссией.

7.3. Критерии оценки выполнения заданий при проведении квалификационного экзамена по ПМ 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования».

| № п/п | Задание | Максимальное кол-во баллов | Квалификационный минимум (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты № 1-4 |
| 1 | Выполнены ответы на вопросы экзаменационных билетов по ПДД. | 1 | 0,8 |
| 2 | Выполнены ответы на вопросы экзаменационных билетов по безопасной эксплуатации самоходных машин 4 категорий. | 4 | 3 |
| 3 | Выполнены ответы на вопросы по МДК 01.01. | 1 | 0,7 |
| 4 | Выполнить задания по практическому вождению СХМ. | 4 | 2,5 |
|  | Критерии | Кол-во баллов | ПМ(освоен/не освоен) |
|  | Набрал | 7-10 баллов | + |
|  |  | Менее 7 баллов | - |

7.4. Условия выполнения задания.

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет, трактородром, учебное хозяйство ГБПОУ РО БККПТ, территория хозяйства предприятий (организаций), на которой обучающиеся проходили производственную практику.

2. Максимальное время выполнения задания: для группы 12 часов.

3. Вы можете воспользоваться:  оборудованием для проведения ТО тракторов и сельхозмашин; тракторами; сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературой.

Инструкция по выполнению заданий:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вы можете воспользоваться:

- оборудованием для проведения ТО;

- тракторами – МТЗ-82; ДТ-75; Т-150К;

- комбайном ДОН-1500Б;

- СХМ в соответствии с заданием;

- оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- комплектом учебно-методической документации и дополнительной литературы;

- Время выполнения заданий для каждого – 2 часа.

## 7.5.  Требования к обучающимся во время проведения экзамена.

## 1 Запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

## 2 При невыполнении заданий экзаменационного билета по отдельно взятой (взятыми) категории для получения удостоверения «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства», свидетельство будет выдано только на те категории, знания которых студент подтвердил. Для этих целей в критериях оценки практического опыта, умений и знаний предусмотрен  нижний порог - квалификационный минимум.

## 3 Для обучающихся у которых имеются положительные текущие оценки  во время обучения по ПМ.01., хорошие рекомендации с мест производственных практик, характеристики об активном участии в общественных мероприятиях техникума – предусматривается возможность повторной сдачи экзамена по категориям, которые студент не выполнил с первого раза. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки и многочисленные пропуски занятий к проведению повторного экзамена не допускаются.

## 8. Подготовка и защита портфолио.

Перечень документов, входящих в портфолио: отчеты о прохождении учебной и производственной практики, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, дипломы, грамоты, документы об участии в конкурсах, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственных практик, воспитателей и мастеров производственного обучения.

Основные требования: Требования к презентации и защите портфолио: в форме собеседования по материалам и документам во время проведения квалификационного экзамена.

9. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

| ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования». Ф.И.О._______________________________________________________________________, обучающийся на 3 курсе по профессии СПО 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» освоил программу профессионального модуля в объеме ______ часа с « _ » ________ 201 г. по «____»___________201 г. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если это предусмотрено учебным планом). |
| --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Форма промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. | Дифференцированный зачет |  |
| УП.02 Учебная практика | Дифференцированный зачет |  |
| ПП.02 Производственная практика | Дифференцированный зачет |  |

Результаты выполнения заданий.

| Результаты освоения | Показатели и критерии оценки результата | Оценка. |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными СХМ всех видов в организациях сельского хозяйства. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя и з целей и способов достижения, определенных руководством. ОК 3. Анализировать текущую ситуацию, Осуществлять контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за результаты собственной работы. _______________________________ ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, СХМ и оборудования и устранению мелких неисправностей _______________________________ ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 5. Работая в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами. ОК 6. Использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. ОК7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Показывает знания по безопасной эксплуатации самоходных машин «С», «D», «Е», «F». - Показывает безопасное и рациональное управление тракторами и самоходными СХМ. - Производит запуск двигателя комбайна и его рабочих органов. - Показывает умение управлять комбайном и приводить в действие его рабочие органы. - Выполняет работы по транспортировке грузов. ________________________________________ – Производит выполнение полного заданного объема агротехнических работ в соответствии с агротехническими требованиями и требованиями безопасной эксплуатации тракторов и СХМ. - Выполняет грамотное составление машинно-тракторных агрегатов. - Производит регулирование СХМ перед выполнением сельскохозяйственных работ. _________________________________________ - Показывает соблюдение технологической последовательности при проведении технических обслуживаний СХМ и оборудования. - Показывает обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определяет несложные неисправности и устраняет их. _________________________________________ Портфолио. Оценка выставляется по результатам документов о прохождении учебной и производственной практики. - Рационально распределяет время на все этапы решения поставленной задачи. - Показывает соблюдение технологической последовательности по устранению неисправности СХМ. - Показывает наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест прохождения производственной практики. - Предоставление отчетов о прохождении учебной и производственной практик; документов об участии в конкурсах профессионального мастерства; творческих работ по профессии, отчетов о ранее достигнутых результатов, грамот , дипломов, сертификатов, характеристики воспитателя об активности обучающегося. | ____________ ____________ ____________ |

Заключение комиссии об освоении вида деятельности:

Вид деятельности  _____________ Оценка_________ ________________

Дата «     » ________201  г.

Подписи членов экзаменационной комиссии:

______________________________________/В.В. Мелентей /

______________________________________/С.И. Аксюк /

______________________________________/Т.П. Фоменко /

______________________________________/П.О. Зазулин /

______________________________________/И.М. Рябенко /

## 10. Пакет экзаменатора.

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |
| --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ: ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1. Темы заданий: Выполнение ответов на экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения. ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2. Темы заданий: Решение экзаменационных билетов Гостехнадзора РФ. ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3. Темы заданий: Выполнение ответов по МДК 01.01. ЗАДАНИЕ (практическое) № 4. Темы заданий: Практическое вождение тракторов и СХМ. |
| Результаты освоения. | Критерии оценки результата. | Оценка о выполнении. |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными СХМ всех видов в организациях сельского хозяйства. ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, СХМ и оборудования. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК. 3. Анализировать текущую ситуацию. Осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты собственной работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 5. Работая в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами. ОК 6. Использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. ОК7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Показывает знания по безопасной эксплуатации самоходных машин категорий: «С», «D», «Е», «F». - Показывает безопасное и рациональное управление тракторами и самоходными СХМ. – Производит выполнение полного заданного объема агротехнических работ в соответствии с агротехническими требованиями и требованиями безопасной эксплуатации тракторов и СХМ. - Показывает нормативный запуск двигателя комбайна и его рабочих органов. - Показывает умение управлять комбайном, выполняя правильно трогание, остановку, проезд по установленному маршруту и управление рабочими органами комбайна. - Показывает обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определяет неисправности. - Рационально распределяет время на все этапы решения поставленной задачи. - Показывает соблюдение технологической последовательности по устранению неисправности СХМ. - Показывает наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест прохождения производственной практики. |  |

Решение экзаменационной комиссии: Вид деятельности ________________________. Оценка _________________.

(освоен, не освоен)

Присвоить квалификацию «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».