Департамент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум

имени Героя Советского Союза  Быкова Бориса Ивановича»

СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ

_____ТНВ «Гладышев и К»___________

____________________ А.И. Гладышев
«___» ______________ 2018 г.

Комплект оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена (квалификационного) по ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  и оборудования»

в рамках ППКРС для профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

2018 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК профцикла протокол № ___ от «____»__________2018 г. Председатель МК _____________ Рябенко В.А. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _____________Фоменко Т.П. от «____»__________2018 г. |
| --- | --- |

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена (квалификационного)  по  ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  и оборудования», разработан  на основании ФГОС СПО по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 740 (редакция от 09.04.2015 г.), зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29506) технического профиля, с учетом профессионального стандарта «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» от (утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 г. №619н, рабочей программы ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  и оборудования», утвержденной 30.08.2017 г.

Разработчик: Зазулин П.О. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум  имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности: «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию СХМ и оборудования» в качестве – «Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

Формой текущего контроля являются: выполнение практических работ, контрольных работ, прохождения учебной и производственной практик.  Промежуточная аттестация по данному профессиональному модулю проводится на третьем курсе обучения по окончанию изучения МДК 02.01., выполнению дифференцированного зачёта и прохождению практик. Им является экзамен (квалификационный). По итогам экзамена выставляется оценка и принимается однозначное решение экзаменационной комиссии:  «Вид деятельности освоен / не освоен».

Паспорт комплекта оценочных средств.

- Область применения комплекта оценочных средств.

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля образовательных достижений обучающихся, освоивших программу Профессионального Модуля ПМ.02. «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточных аттестаций в форме дифференцированных зачётов (по МДК и практикам), а также экзамена (квалификационного).

КОС разработан в соответствии с: ФГОС СПО РФ по профессии 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», Профессиональным стандартом № 619н от 8.09.2014 г., рабочей программой Профессионального Модуля, Положением ГБПОУ РО БККПТ о промежуточной аттестации.

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке.

2.1. Требования к результатам освоения Профессионального модуля (профессиональных и общих компетенций).

В процессе изучения профессионального модуля, в целях контроля осуществляются проверки освоения программы модуля,  комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, практического опыты, умений и знаний.

| Компетенции. | Показатели оценки результата. |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. | - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслуживанию в соответствии с технологической документацией; - соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ; - ведение учетной документации по техническому обслуживанию. |
| ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, СХМ, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм с заменой отдельных частей и деталей. | - соблюдение последовательности операций при выполнении ремонтных, наладочных и регулировочных работ в соответствии с технологическими инструкциями; - обоснованность замены отдельных деталей и узлов СХМ; - выполнение инструкций и нормативных документов по технике безопасности и охране окружающей среды. |
| ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры сельскохозяйственных машин и оборудования. | - организация рабочего места для профилактического осмотра, исходя из вида и модификации СХМ; - соблюдение мер безопасности; - знания устройства основных марок тракторов и СХМ. |
| ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования и устранять их. | - показатель правильного алгоритма поиска несложных неисправностей; - рациональное распределение времени на поиск неисправности и их устранение. |
| ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. | - активное использование информационно-коммуникационных технологий для эффективного выполнения поставленной задачи; - знание современных контрольно-измерительных приборов и средств. |
| ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. | - организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности; - показатель правильного применения современных смазочных и консервационных материалов. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; - наличие положительных отзывов с мест производственной практики. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководством. | - организация рабочего места в соответствии с нормативными документами и технологическими требованиями; -соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. | - соблюдение последовательности действий, безопасности и качества выполнения работ при возделывании сельскохозяйственных культур, техническом обслуживании и управлении тракторами и самоходными сельхозмашинами согласно нормативной документации. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации для выполнения поставленных задач. | - использование нормативных документов при поиске информации по ремонту и техническому обслуживанию СХМ и оборудования. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности. | - ведение учетной документации по ремонту и техническому обслуживанию с использованием информационно-коммуникационных технологий. |
| ОК 6. Работая в команде, эффективно общаться с коллегами, клиентами и руководством. | - выполнение обязанностей согласно их распределению; - оказание помощи членам команды; - наличие положительных отзывов от мастера п/о и с мест прохождения практики. |
| ОК 7. Организовывать свою деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | - организация рабочего места в соответствии с видами технического обслуживания и ремонта; - выполнение требований технологических инструкций; - выполнение нормативно-технологической документации по охране труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность с применением полученных профессиональных знаний. | - прохождение воинских сборов; - занятия в спортивных секциях. |

2.2. «Цели и задачи. Иметь практический опыт, -уметь, -знать».

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

- иметь практический опыт:

ПО 1. Выполнения слесарных работ по техническому

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПО 2. Выполнения ремонтных работ при эксплуатации СХМ и оборудования.

ПО 3. Определения и устранения мелких неисправностей.

ПО 4. Восстановления несложных дефектов деталей и узлов.

- уметь:

У 1. Пользоваться нормативно-технической и технологической документацией.

У 2. Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт СХМ с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств.

У 3. Выявлять и устранять несложные неисправности.

У 4. Осуществлять самоконтроль при выполнении ТО и ремонта СХМ.

У 5. Производить консервацию и сезонное хранение СХМ.

У 6. Выполнять все работы, соблюдая технику безопасности.

У 7. Обеспечивать экологическую безопасность производства.

- знать:

З 1. Виды нормативно-технической и технологической документации.

З 2. Правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств.

З 3. Технологии технического обслуживания и ремонта СХМ и оборудования.

З 4. Общие положения по контролю за качеством проведения технического обслуживания и ремонта СХМ.

З 5. Свойства, правила хранения и применения  ГСМ и специальных жидкостей.

З 6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

3. Формы контроля и оценивания элементов

профессионального модуля.

3.1. Таблица №1.

| Элемент модуля. | Промежуточная аттестация. | Текущий контроль. |
| --- | --- | --- |
| МДК 02.01. «Технология слесарных работ по ремонту и ТО СХМ и оборудования» | Дифференцированный зачет. | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Контрольные работы. |
| УП 02. Учебная практика. | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период практики. |
| ПП 02. Производственная практика. | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. |

3.2. Таблица № 2.

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии. | Тип задания; № задания. | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию СХМ и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств. ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры СХМ и оборудования. ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению СХМ. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Соблюдение технологической последовательности операций по техническому обслуживанию. – Выполнение полного объема работ по ТО сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с технологическими картами. - Соблюдение последовательности операций при профилактических осмотрах сельхозтехники. -Применение современных смазочных и консервационных материалов. -Использование нормативных документов при поиске информации по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин. – Обоснованность выбора информационных источников для решения задачи. - Соблюдение требований по охране труда и экологической безопасности при проведении работ в соответствии с нормативно-технической документацией. | Практические Варианты № 1-4. Материалы и документы. | Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей сельскохозяйственных машин и оборудования с заменой отдельных частей и деталей. ОК 5. Работая в команде, эффективно общаться с коллегами, клиентами, руководством. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований охраны труда и экологической безопасности. | - Обоснованность выбора инструментов и материалов для проведения ремонтных работ, наладки и регулировки. - Соблюдение последовательности выполнения слесарных работ при ремонте, наладке и регулировках сельскохозяйственных машин и оборудования. - Обоснованность замены отдельных частей и деталей СХМ и оборудования. - Эффективность общения с коллегами при выполнении поставленной задачи. - Соблюдение требований по охране труда и экологической безопасности при проведении работ в соответствии с установленной нормативно- технической документацией. | Практические Варианты № 5-10 Материалы и документы. | Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования, а также устранять их. ОК 3. Анализировать текущую ситуацию. Осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты собственной работы. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определение неисправностей и соответствие этапов их устранения. - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи. - Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по устранению причин несложных неисправностей СХМ и оборудования. - Осуществление анализа ситуации, контроля за ней, оценки и ответственности за результат работы. - Соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ и соответствие нормативно- технической документации. | Практические Варианты № 11-15 Материалы и документы. | Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. . ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 6. Использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка мастера производственного обучения об овладении обучающимся Профессиональными Компетенциями 2.5. ПМ. 02 на практических занятиях. - Наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест производственной практики. - Отчеты о прохождении учебной и производственной практики, - Документы об участии в конкурсах профессионального мастерства, творческие работы по профессии. - Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные грамоты, дипломы, сертификаты. - Характеристика офицера-воспитателя группы об активности обучающегося в том числе при освоении теоретического и практического обучения. | Материалы и документы для портфолио. | Экзамен (квалификационный) |

3.3. Результаты освоения теоретического курса МДК. 02. 01.

«Технология выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

Освоение теоретического курса проверяется в ходе его изучения, текущего контроля и при проведении промежуточного контроля (дифференцированных зачётов),  а также экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.02.

Перечень требований, освоенных компетенций, умений, знаний и приобретенного практического опыта  изложены в заданиях текущего и промежуточного контроля, критериев оценки  - изложены в пакете:

- «Комплект оценочных средств по Междисциплинарному курсу МДК 02.01.»

- Рабочей учебной программы ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  сельскохозяйственных машин и оборудования».

3.3.1. Задания для проведения текущего контроля по МДК 02.01.

«Технология слесарных работ по ремонту и техническому

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

Контрольная работа № 1 по теме «Технические обслуживания».

В А Р И А Н Т  № 1

1. Вставьте в предложение пропущенные слова: Назначение технических обслуживаний – поддержание ______ состояния СХМ и ______ затрат на их ______.

2. Из каких мероприятий состоит система технического обслуживания и ремонта?

3. Перечислите работы при проведении ежесменного техобслуживания.

4. Перечислите названия двух видов документов, заполняемых в организациях для проведения технического обслуживания.

5. Опишите порядок действий при измерении компрессии в цилиндрах двигателя.

6. Какими приспособлениями можно измерять тепловые зазоры в двигателях?

7. Опишите порядок удаления накипи из системы охлаждения двигателя.

8. Основные работы по техническому обслуживанию ведущего моста.

9. Какие работы обязательно выполняют при техобслуживании передних мостов колесных тракторов и автомобилей?

10. Приведите виды хранения сельскохозяйственных машин по их срокам.

В А Р И А Н Т  № 2.

1. Вставьте в предложение пропущенные слова: «Безотказность - ________ объекта непрерывно _________   __________ состояние.

2. Перечислите виды периодических технических обслуживаний тракторов.

3. Укажите названия основных операций при проведении ТО № 1.

4. В каких двух параметрах измеряется периодичность технических обслуживаний тракторов?

5. Опишите основные действия по измерению тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя.

6. Что проверяют при диагностике состояния цилиндро-поршневой группы двигателя без его разборки?

7. Порядок Ваших действий по замене моторного масла двигателя.

8. Перечислите действия по регулировкам сцепления тракторов с механическим приводом.

9. Что обязательно контролируют в ходовой части гусеничного трактора  при проведении технического обслуживания № 2?

10. Назовите три вида хранения сельхозмашин по их способам.

Объекты оценивания знаний при проведении текущего контроля.

| № п/п. | Контролируемые темы. | Уровень усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения по поддержанию СХМ в работоспособном состоянии. | 2 |
| 2 | Система планово-предупредительных мероприятий. | 2 |
| 3 | Виды операций при проведении технических обслуживаний СХМ и оборудования. | 2 |
| 4 | Документация и периодичность при проведении ТО. | 2 |
| 5 | Техническое обслуживание двигателей. | 2 |
| 6 | Диагностика двигателей. | 2 |
| 7 | ТО систем смазки и охлаждения ДВС. | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание трансмиссий. | 2 |
| 9 | Техническое обслуживание ходовой части. | 2 |
| 10 | Консервация и сезонное хранение СХМ. | 2 |

3.3.2. Эталоны ответов  на задания контрольной работы.

Вариант № 1.

- Назначение технических обслуживаний – поддержание работоспособного состояния СХМ и снижение затрат на их эксплуатацию. Р-4.

- Система ТО и ремонта состоит из мероприятий: 1-обкатка; 2-технические обслуживания;

3-периодические техосмотры; 4-ремонт; 5-хранение. Р-5.

- Виды работ при проведении ЕТО: 1-очистительно-моечные, 2-контрольные, 3-заправочные.

Р-3.

- Документация для ТО: 1-лимитно-заборная карточка; 2-наряд на техническое обслуживание. Р-2.

- Проверка компрессии в ДВС: 1-снять форсунки или свечи зажигания; 2-поочерёдно устанавливать компрессометр в отверстия головки блока; 3-прокручивая коленчатый вал, снимать показания на каждом из цилиндров. Р-3.

- Тепловые зазоры в ГРМ можно измерять: 1-плоскими щупами; 2-индикаторными измерительными приборами. Р-2.

- Удаление накипи из системы охлаждения: 1-слить охлаждающую жидкость; 2-залить раствор каустической соды и прогреть двигатель; 3-выдержать раствор около 10 часов; 4-прогрев двигатель, слить шлам через нижний патрубок радиатора; 5-промыть систему проточной водой

и залить свежую охлаждающую жидкость. Р-5.

- При проведении ТО ведущих мостов обязательно: 1-проверить уровень масла в картере;

2-очистить сапун. Р-2.

- При проведении ТО передних мостов колесных машин обязательно: 1-проверить и отрегулировать схождение колес; 2-проверить давление в шинах; 3- состояние подшипников ступиц. Р-3.

- По срокам хранение СХМ подразделяются: 1-межсменное (до 10 дней); 2-краткосрочное (от 10 дней до 2 месяцев); 3-длительное (свыше 2 месяцев).

Вариант № 2

- «Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние» Р-3.

- Периодические ТО тракторов: ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО. Р-5

- Основные операции при проведении ТО № 1: 1-ежесменные; 2-контрольно-регулировочные;

3-смазочно-заправочные. Р-3.

- Периодичность ТО тракторов измеряют: 1-в отработанных мото-часах; 2- в литрах израсходованного топлива. Р-2.

- Технология проверки зазоров в газораспределительном механизме ДВС: 1-Очистить и снять колпак головки цилиндров; 2-Установить по меткам по поршень  1-го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия; 3-Измерить зазоры обеих клапанов (при необходимости отрегулировать);

4-Последовательно проворачивая коленчатый вал на 180 или 90 градусов измерить зазоры клапанов остальных цилиндров в порядке их работы. 5-Установить колпак головки блока цилиндров на место, проверив целостность его прокладки. Р-5.

- При диагностике цилиндро-поршневой группы в первую очередь проверяют: 1-компрессию,

2-давление картерных газов.  Р-2.

- Технология замены моторного масла в ДВС: 1-В приготовленную ёмкость слить с прогретого двигателя отработку; 2- Залить промывочное масло; 3- Дать двигателю поработать 10 мин. и слить; 4- Промыть или заменить фильтры; 5- Залить по уровню свежее масло. Р-5.

- Регулировка механического привода сцепления: 1- измерить линейкой свободный ход педали;

2- отрегулировать его, изменяя длину тяг. Р-2.

- В ходовой части гусеничного трактора при ТО контролируют: 1- натяжение гусеничных цепей; 2- регулировки механизмов поворота. Р-2.

- Способы хранения СХМ: 1-открытый; 2- закрытый; 3- смешанный. Р-3.

Критерии оценки выполнения заданий текущего контроля по МДК 02.01.

Число существенных операций в задании всего - 32;

Выполнено от 30 до 32 – 5 баллов ;

Выполнено от 27 до 29 – 4 балла ;

Выполнено от 23 до 26 – 3 балла ;

Выполнено менее 23 операций – неудовлетворительно

3.3.3.  Задания для проведения текущего контроля по МДК 02.01. «Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию СХМ и оборудования».

Контрольная работа № 2 по разделу «Проведение работ по техническим обслуживаниям».

## Вариант № 1.

## Когда проводятся периодические технические обслуживания тракторов?

## Укажите минимальное время вращения исправной масляной центрифуги после остановки двигателя.

## В чем опасность чрезмерного натяжения приводных ремней двигателя?

## Укажите предельную величину свободного хода на рулевом колесе.

## Для чего необходимо сливать скопившиеся масло из кожуха маховика?

## Указать последовательность действий по регулировке схождения передних колес.

## Чем проверить плотность и заряженность аккумуляторной батареи?

## Чем измеряют момент затяжки резьбовых соединений?

## Для какой цели необходим свободный ход педали сцепления?

## Назовите две основные неисправности компрессора пневмосистемы.

Вариант № 2.

- Когда проводятся периодические технические обслуживания грузовых автомобилей?

- С какой целью необходимо при ТО очищать крышки топливных баков?

- В чем опасность слабонатянутых приводных ремней двигателя?

- На каком уклоне должен удерживать стояночный тормоз грузовой автомобиль в снаряженном состоянии и с полной нагрузкой?

- К чему приводит низкое давление в шинах колес?

- Опишите последовательность действий по регулировке тепловых зазоров в механизме газораспределения.

- С какой целью необходимо периодически переставлять шины местами?

- Название приспособления для проверки компрессии.

- Чем регулируют схождение передних колес?

- Назовите три основных неисправности сцеплений.

Объекты оценивания знаний при проведении текущего контроля.

| № п/п | Контролируемые темы. | Уровень усвоения. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодичность технических обслуживаний. | 2 |
| 2. | Техобслуживания систем двигателя. | 2 |
| 3. | Неисправности приводных механизмов двигателя. | 2 |
| 4. | Техобслуживания механизмов управления. | 2 |
| 5. | Техобслуживания трансмиссии. | 2 |
| 6. | Проведение несложных регулировок. | 2 |
| 7. | Диагностика технического состояния. | 2 |
| 8. | Диагностика технического состояния. | 2 |
| 9. | Регулировки после ремонтных работ. | 2 |
| 10. | Поиск и устранение несложных неисправностей. | 2 |

3.3.4. Эталоны ответов на задания текущего контроля.

Вариант № 1.

- Периодические ТО тракторов проводят: ежесменно; ТО-1 через 125 мото/часов; ТО-2 через 500 мото-часов; ТО-3 через 1000 мото-часов; сезонные – 2 раза в год. Р-5.

- Ротор исправной центрифуги должен вращаться не менее 30 секунд после остановки двигателя.

- Чрезмерное натяжение ремней приводит: 1- к износу подшипников генератора и водяного насоса; 2- к обрыву ремня. Р-2.

- Люфт на рулевом колесе: 1- для МТЗ-80 до 25 градусов; 2- для К-700 до 30 градусов. Р-2

- Скопившиеся масло из кожуха маховика необходимо периодически сливать, чтобы не «пробуксовывало» сцепление. Р-1.

- Регулировка схождения колес: 1- установить раздвижную линейку между передними боковинами колес; 2- измерить расстояние и отметить точки мелом; 3- перекатить машину вперед; 4- измерить то же расстояние сзади и высчитать разницу (схождение); 5- при необходимости отрегулировать рулевыми тягами. Р-5.

- В аккумуляторной батарее плотность измеряют денсиметром, а заряженность – нагрузочной вилкой. Р_2.

- Момент затяжки резьбовых соединений измеряют динамометрическим ключом. Р-1.

- Свободный ход педали сцепления необходим, чтобы не «пробуксовывало» сцепление и не изнашивался выжимной подшипник. Р-2

- Основные неисправности компрессора: 1- износ поршневых колец; 2- неисправности клапанов.

Вариант № 2.

- Периодические ТО автомобилей проводят: 1- ежесменно; 2- ТО-1 через 3-4 тыс. км. пробега;

3- ТО-2 через 12-16 тыс. км. пробега; 4- сезонные – 2 раза в год. Р-4.

- Очищать фильтры в крышках топливных баков необходимо, чтобы их внутренняя полость сообщалась с атмосферой. Р-1.

- Недостатки слабонатянутых ремней двигателя: 1 проскальзывание и износ ремней; 2 перегрев двигателя; 3 недозаряд АКБ. Р-3.

- Стояночный тормоз должен неподвижно удерживать ТС на уклонах: 1- до 31% в снаряженном состоянии, 2- до 16% с полной нагрузкой. Р-2.

- Низкое давление в шинах приводит: 1- к увеличенному расходу топлива; 2- к повышенному износу шин и их повреждению. Р-2.

- Регулировка зазоров в ГРМ двигателя: 1- очистить и снять колпак головки цилиндров; 2- установить коленчатый вал по меткам в конце такта сжатия в 1-м цилиндре; 3- индикатором или щупом измерить зазоры, при необходимости ключом и отверткой отрегулировать; 4- проворачивая коленчатый вал на 180 градусов проверить и отрегулировать зазоры клапанов остальных цилиндров в порядке их работы; 5- установить колпак на место. Р-5.

- Шины необходимо периодически переставлять для их равномерного износа. Р-1.

- Компрессию в цилиндрах двигателя измеряют компрессометром. Р-1.

- Схождение передних колес регулируют изменением длины поперечных рулевых тяг. Р-1.

- Основные неисправности сцеплений: 1- «ведет», 2- «пробуксовывает», 3- отсутствие передачи вращения. Р-3.

Критерии оценки заданий текущего контроля по МДК 02.01.

Число существенных операций в заданиях = 23.

Выполнено от 21 до 23 – 5 баллов;

Выполнено от 18 до 20 – 4 балла;

Выполнено от 15 до 17 – 3 балла;

Выполнено менее 15 – неудовлетворительно.

## 3.3.5. Задания для проведения дифференцированного зачета

## по МДК 02.01. «Технология слесарных работ

## по ремонту и техническому обслуживанию

## сельскохозяйственных машин и оборудования».

## ВАРИАНТ  1.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1

Текст задания: По времени наработки гусеничному трактору ДТ-75 необходимо пройти периодическое ТО-1.

Перечислите операции по техническому обслуживанию его ходовой части и требования к их выполнению.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 2

Текст задания: Вам предстоит изменить ширину колеи трактора МТЗ-80. Составьте алгоритм действий с учетом дальнейших регулировок.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3

Текст задания: При работе под нагрузкой прослушивается глухой металлический стук в нижней части картера двигателя. Укажите возможную причину. Спрогнозируйте развитие ситуации при продолжении работы с такой неисправностью.

ВАРИАНТ  2.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1

Текст задания: При проведении профилактического осмотра трактора Т-150К установлено неодновременное затормаживание колес. Укажите причины неисправности и способы устранения. Предложите меры по предупреждению этой неисправности.

ЗАДАНИЕ(теоретическое)  № 2

Текст задания: В ремонт поступил трактор МТЗ-80 с повышенным свободным ходом рулевого колеса. Укажите причины неисправности и способы ремонта.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3

Текст задания: При работе двигателя на малых оборотах под крышкой клапанного механизма прослушиваются стуки. Объясните причины появления металлических стуков и способы устранения. Спрогнозируйте последствия при работе с такой неисправностью.

## ВАРИАНТ  3

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1

Текст задания: При проведении технического обслуживания у трактора без нагрузки произошел перегрев двигателя. Какими способами возможно устранить перегрев при проведении технических обслуживаний?

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 2

Текст задания: При переключении диапазонов коробки передач у трактора МТЗ-80 прослушивается резкий металлический звук в зацеплении шестерен. Предложите способы устранения этой неисправности.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3

Текст задания: Во время эксплуатации комбайна ДОН-1500Б установлены признаки изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы. Перечислите эти признаки и составьте алгоритм действий по их устранению.

## ВАРИАНТ  4.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1

Текст задания: По времени наработки трактору МТЗ-80 предстоит пройти ТО-2. Перечислите основные операции по техническому обслуживанию системы охлаждения двигателей и общие требования к их выполнению.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 2

Текст задания: При работе трактора Т-150К снизилось давление в гидросистеме КПП. Укажите возможные причины отказа и способы устранения. Спрогнозируйте последствия работы трактора при низком давлении в КПП.

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 3

Текст задания: Давление в системе смазки двигателя трактора ДТ-75 снизилось до предельно-допустимого. Укажите причины и способы устранения этой  неисправности.

3.3.6. Критерии оценки выполнения заданий дифференцированного

зачета по МДК 02.01. «Технология ремонта и технического обслуживания

сельскохозяйственных машин и оборудования».

После выполнения заданий дифференцированного зачета, оценка по  МДК 02.01. выставляется, если в результате выполнения каждого из заданий:

1. Показаны знания технологии проведения профилактических осмотров

и технических обслуживаний. 1 балл.

2. Предложен верный алгоритм проведения регулировок

сельскохозяйственных машин и оборудования. 2 балла.

3. Указан кратчайший путь поиска несложных неисправностей и способы

их устранения. 2 балла.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет ГБПОУ РО БККПТ

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

3. При выполнении заданий Вы можете воспользоваться: макетами, натуральными образцами, схемами, плакатами, справочниками по тракторам и сельскохозяйственным машинам.

3.3.7. Эталоны ответов для оценки результатов

выполнения дифференцированного зачета по МДК 02.01.

«Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживания

сельскохозяйственных машин и оборудования».

Вариант 1.

Задание № 1 : При проведении ТО-1 трактора ДТ-75 по его ходовой части выполняются следующие операции: - ежесменные, очистительно-моечные, устранение выявленных неисправностей, проверка – осевого зазора в подшипниках и натяжения гусеничной цепи

В целях безопасности в кабине вывешивают табличку «Не включать, работают люди».

Рычаг КПП – в нейтральное положение и выключается «масса».

Задание № 2: Алгоритм действий при изменении ширины колеи трактора МТЗ-80:

а /домкратами поднять задний мост и установить подставки; б/  из ступиц удалить сухари; в/ равномерно вращая червяки, производя измерения колеи, установить необходимою ширину; г_ вставить и закрепить сухари, опустить трактор; д/ домкратом поднять передний мост трактора и установить его на подставки; е/ с двух сторон трубчатого корпуса отпустить стяжные болты и вынуть стопорные пальцы; ж/ вращая червяк, установить необходимую ширину колеи; з/ установить на место пальцы и затянуть стяжные болты; и/ поперечными рулевыми тягами отрегулировать схождение передних колёс; к/ опустить трактор.

Задание № 3. Причиной глухого стука в нижней зоне картера двигателя под нагрузкой являются повышенный износ коренных вкладышей или шеек коленчатого вала. Дальнейшая работа двигателя с такой неисправностью может привести к «проворачиванию» вкладышей и повреждению их «постелей». Возможно заклинивание коленчатого вала.

_______________________________________________________________________

Вариант 2.

Задание № 1. Причины неодновременного затормаживания колес: - разное давление в шинах = отрегулировать; - «замасливание» тормозных механизмов = промыть;

- неправильная регулировка тормозных колодок – отрегулировать. Предупреждение = регулярно проверять давление в шинах, при проведении технических обслуживаний контролировать состояние уплотнений.

Задание № 2. Причины повышенного свободного хода рулевого колеса у трактора

МТЗ-80: - увеличенный зазор между червяком и сектором в рулевом механизме

- отрегулировать; - люфт в шарнирах рулевых тяг – устранить подтягиванием или заменить наконечники тяг; - люфт в подшипниках ступиц колес – отрегулировать.

Задание № 3. Стуки под крышками клапанных механизмов двигателя могут появиться по причинам: - большой зазор между клапанами и коромыслами; - износ направляющих втулок клапанов или втулок коромысел. Для устранения – отрегулировать зазоры или заменить изношенные детали. Дальнейшая работа с такой неисправностью приведет к падению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и «прогоранию» фаски клапанов. ____________________________________________________________________________

Вариант 3.

Задание № 1. Причины перегрева двигателя при работе без нагрузки: - низкий уровень охлаждающей жидкости – долить; - слабое натяжение ремня вентилятора – натянуть ремень; - «заедание» основного клапана термостата = заменить термостат; - в летний период закрыты шторки или жалюзи радиатора, кран масляного радиатора

= открыть; - в системе охлаждения большое количество накипи = промыть раствором каустической соды.

Задание № 2. Если в КПП трактора МТЗ-80 при переключении передач раздается резкий металлический звук в зацеплении шестерен, то необходимо: - отрегулировать привод тормозка, так как именно он затормаживает первичный вал КПП при переключениях; = отрегулировать механизм блокировки КПП; - проверить и при необходимости отрегулировать привод и работу муфты сцепления.

Задание № 3. Признаки износа цилиндро-поршневой группы двигателя: - падение мощности двигателя; - сизый дым из выхлопной трубы глушителя; - увеличенный расход топлива и моторного масла. Способы устранения: - снятие и разборка двигателя; замена поршневых колец или всей цилиндро-поршневой группы.

Вариант 4.

Задание № 1. При выполнении ТО-2 трактора МТЗ-80 по системе охлаждения двигателей выполняются следующие операции: ежесменные, контрольно-регулировочные( натяжение приводных ремней), проверка работы термостата и герметичности системы. Требования безопасности: - обеспечить неподвижность трактора во время проведения технического обслуживания; - исключить несанкционированный запуск двигателя и слив низкозамерзающих жидкостей на землю.

Задание № 2. Причины снижения давления в гидросистеме КПП трактора Т-150 К:

- ослабление пружины редукционного клапана – отрегулировать или заменить пружину;

- износ плунжера клапана – заменить; - низкий уровень масла – долить. Если продолжать работу с этой неисправностью, то КПП выйдет из строя из-за перегрева.

Задание № 3. Падение давления моторного масла у трактора ДТ-75 ниже допустимого могут вызвать следующие причины: - Повышенный износ вкладышей коленчатого вала, втулок распределительного вала или втулок толкателей. Для устранения – замена изношенных деталей. – Залегание редукционного или сливного клапанов. Для устранения – очистка, регулировка или замена. – Неисправности или засоренность двухсекционной центрифуги. Для устранения – разобрать, очистить и промыть, при необходимости заменить. – Низкий уровень моторного масла в картере двигателя –

долить масло.

4. Учебная и производственная практики.

Общие положения.

Целью оценки по учебной и производственной практикам является определение  практического  опыта и умений обучающихся.

Оценка по производственной и учебной практикам выставляется на основании аттестационного листа, характеристик профессиональной деятельности обучающегося во время практики, с указанием видов работ, объемов, качества выполнения в соответствии с нормативной технологией.

# 4.1.  Учебная практика  по ПМ.02.

| Виды работ. | Коды проверяемых результатов. ПК, ОК, У. |
| --- | --- |
| 1 Общеслесарные работы. | ОК 1-7; У 1.; |
| 2 Техническое обслуживание тракторов и СХМ. | ПК 2.1. 2.2. 2.3.; ОК 1-7; У 1. 2. 4. 6.; |
| 3 Выявление и устранение неисправностей тракторов и СХМ. | ПК 2.2. 2.3. 2.4.; ОК 1-7; У 1. 3. 4. 6.; |
| 4 Ремонт тракторов и СХМ. | ПК 2.1. 2.2. 2.5.; ОК 1-7; У 1. 3. 4. 6. 7.; |
| 5 Консервация СХМ, | ПК 2.6.; ОК 1-7; У 1. 2. 4. 5. 6. |

4.2.  Производственная практика по ПМ.02.

| Виды работ. | Коды проверяемых результатов. ПК, ОК, ПО, У. |
| --- | --- |
| 1 Техническое обслуживание тракторов и СХМ. | ПК 2.1. 2.2. 2.3.; ОК 1-7; ПО 2; У 1. 2. 4. 6.; |
| 2 Выявление и устранение неисправностей тракторов и СХМ. | ПК 2.2. 2.3. 2.4.; ОК 1-7; ПО 2; У 1. 3. 4. 6.; |
| 3 Ремонт тракторов и СХМ, | ПК 2.1. 2.2. 2.5.; ОК 1-7; ПО 2; У 1. 3. 4. 6. 7.; |
| 4 Консервация СХМ. | ПК 2.6.; ОК 107; ПО 2; У 1. 2. 4. 5. 6. |

4.3. Аттестационные листы по учебной и производственной практикам.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ФИО обучающегося ___________________________________________

профессии СПО 110800.02 (35.01.13)  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

____________________________________________________________________________ Место проведения практики, наименование, адрес

Прошёл учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»

в объёме 144 часа

с  «___» ____________ 201__г.   по   «___» ____________ 201__г.

для освоения ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

| № | Виды работ | Затраченное время (ч) | Качество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеслесарные работы. | 18 |  |
| 2 | Техническое обслуживание тракторов и СХМ. | 36 |  |
| 3 | Выявление и устранение несложных неисправностей тракторов и с/х машин. | 30 |  |
| 4 | Выполнение ремонтных работ тракторов и. с/х машин. | 42 |  |
| 5 | Консервация с/х машин. | 18 |  |
|  | Всего: | 144 |  |

Дата «____» ______________ 201___ г.

Подпись руководителя практики _________________________________________

Подпись ответственного лица ____________________________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ

ФИО обучающегося ___________________________________________профессии СПО 110800.02 (35.01.13) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

____________________________________________________________________________ Место проведения практики, наименование, адрес

Прошёл производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»

В объёме 252 часа.

с «___» ____________ 201__г.   по «___» ____________ 201__г.

для освоения ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования».

| № | Виды работ | Затраченное время. | Качество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание тракторов и СХМ. | 42 |  |
| 2 | Выявление и устранение неисправностей тракторов и СХМ. | 72 |  |
| 3 | Ремонт тракторов и СХМ. | 108 |  |
| 4 | Консервация и сезонное хранение с/х машин и оборудования. | 30 |  |
|  | Всего: | 252 |  |

Дата  «____» __________201___ г.

Подпись руководителя практики  ____________________________________________

Подпись ответственного лица   ______________________________________________

4.4.  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристика по учебной практике.

На студента Ф.И.О. ________________________________________________

Профессия 110800.02 (35.01.13)  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

1 Виды работ, выполненные на учебной практике: __________________________ _________________________________________________________________________

2 Качество выполненных работ: __________________________________________

3 Выполнение ученических норм в течении учебной практики: ________________

__________________________________________________________________________

4 Знание технологического процесса, умения обращаться с оборудованием, приборами и инструментом: ________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Трудовая дисциплина:___________________________________________________

6 Какими умениями владеет: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель учебной практики _____________________ /__________________/

Производственная характеристика.

На студента Ф.И.О. ______________________________________________________

Профессия 110800.02 (35.01.13)  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

1 Студент ________________________ за время прохождения производственной

практики в _____________________________________________________________

(Наименование хозяйства)

с «___» ________________ 201__г. по «___» _____________ 201__ г.

выполнял работы третьего разряда __________________________________________

2 Качество выполненных работ _____________________________________________

3 Выполнение производственных норм в течении производственной практики: ______

__________________________________________________________________________

4 Знания технологического процесса, умения обращаться с оборудованием, приборами и инструментом: ____________________________________________________________

5 Трудовая дисциплина: ____________________________________________________

6 Заключение: Студент _____________________________________________________

Мастер (наставник) _______________________ /_______________________/

Мастер п/о                 _______________________/ _______________________/

5. Контрольно-оценочные материалы для проведения

экзамена (квалификационного) по ПМ.02

## Перечень заданий для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ 02.

Составлен на основе квалификационной характеристики по ЕТКС для

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

Проверяемые результаты обучения в Вариантах № 1-4: ПО 1; У- 1, 2, 4, 5, 6; З- 1, 3, 4, 5, 6.

## Вариант 1

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Проводится техническое обслуживание № 3 трактора ДТ-75М. Слесарю поручено проверить и отрегулировать механизмы управления трактором и тормозами.

Вариант 2

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Произведите дефектацию, замену и регулировки приводных цепей комбайна ДОН-1500Б или СХМ.

Вариант 3

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Для выполнения агротехнических работ необходимо уменьшить максимальную ширину колеи колесного трактора МТЗ-82. Выполните работы по установке колеи заднего моста.

Вариант 4

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания:  При профилактическом осмотре установлена не герметичность клапана механизма газораспределения двигателя. Выполните притирку клапана и контроль.

Проверяемые результаты обучения в Вариантах № 5 – 10: ПО 2, 3; У- 1, 2, 3, 4, 6, 7; З-  4, 6.

Вариант 5

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: В мастерскую поступило колесо с повреждением. Выполните ремонт колеса и его монтаж.

Вариант 6

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Пусковой двигатель трактора ДТ-75М не запускается стартером. Необходимо произвести ремонт его системы электрооборудования с заменой неисправных деталей и узлов, регулировками и проверкой работоспособности.

Вариант 7

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Произведите разборку, ремонт и сборку масляного насоса.

Вариант 8

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: При агротехнических работах сеялки СЗЛ-3,6 было установлено, что один из сошников поврежден. Выполните его замену.

Вариант 9

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Выполните ремонт рулевой тяги машины и сборку.

Вариант 10

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: При эксплуатации комбайна ДОН-1500Б произошла поломка пальцев шнека жатки. Произвести ремонт  с заменой неисправных узлов.

Проверяемые результаты обучения в Вариантах № 11 – 15 ПО 3, 4; У- 1, 3, 4, 6, 7; З-  1, 2, 3, 4.

Вариант 11

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: При работе дизельного двигателя установлено, что одна из форсунок неисправна. Определить неисправную форсунку и заменить.

Вариант 12

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Из-за неисправностей в регулировочном устройстве клапанов газораспределительного механизма произошел отказ одного из цилиндров двигателя. Выясните причину. Выполните регулировку тепловых зазоров ГРМ.

Вариант 13

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: При эксплуатации дисковой бороны БДТ-3,0  вышел из строя один из дисков. Выполните замену ступицы режущего аппарата.

Вариант 14

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: Из-за неисправности в гидравлической навесной системе трактора

ДТ-75М  навесное орудие не поднимается. Выясните причину и примите меры к их устранению.

Вариант 15

ЗАДАНИЕ (практическое)

Текст задания: При эксплуатации культиватора КСО-4.2. произошла поломка рабочего органа. Произведите ремонт одной секции культиватора.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: машинно-тракторный парк ГБПОУ РО БККПТ

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час для каждого.

3. Вы можете воспользоваться:  имеющимися сельхозмашинами, натуральными образцами, макетами, схемами, плакатами  и справочниками по тракторам и  сельскохозяйственным машинам.

6. Портфолио и его защита.

Портфолио готовится и формируется из обязательных документов, указанных в части 4 таблицы № 2. Передается в комиссию для проверки не позднее 1-й недели до начала экзамена (квалификационного). В портфолио включаются компетенции, изучение которых не может быть проверено на имеющейся материальной базе техникума.

Перечень документов, входящих в портфолио: отчеты о прохождении учебной и производственной практики, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, дипломы, грамоты, документы об участии в конкурсах, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики, воспитателей и мастеров производственного обучения. Основные требования. Требования к презентации и защите портфолио: в форме собеседования по материалам и документам (после их проверки) во время проведения экзамена (квалификационного).

7. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

| ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» ФИО ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ обучающийся на 3 курсе по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» освоил программу профессионального модуля в объеме _____ часов с «___ »__________ 201 г. по « » ________ 201 г. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом). |
| --- |
| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Форма промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию СХМ и оборудования | Дифференцированный зачет |  |
| УП.02 Учебная практика | Дифференцированный зачет |  |
| ПП.02 Производственная практика | Дифференцированный зачет |  |

Результаты выполнения задания

| Результаты освоения | Критерии оценки результата | Оценка. |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств. ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры сельскохозяйственных машин и оборудования. ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению СХМ и оборудования. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководством. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Соблюдение технологической последовательности операций по техническим обслуживаниям. - Выполнение полного объема работ по техническим обслуживаниям сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с технологическими картами. - Соблюдение последовательности операций при профилактических осмотрах сельхозтехники. - Использование нормативных документов при поиске информации по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. - Обоснованность выбора информационных источников для решения задачи. - Соблюдение требований по охране труда и экологической безопасности при проведении работ. | Выставляется по результатам практических работ на экзамене. |
| ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных деталей и узлов сельскохозяйственных машин и оборудования с заменой отдельных частей и деталей. ОК 5. Работая в команде эффективно общаться с коллегами, клиентами и руководством. | - Обоснованность выбора материалов и инструмента для проведения ремонтных работ, наладки и регулировки. - Соблюдение последовательности выполнения слесарных работ при ремонте, наладке и регулировке. - Обоснованность замены отдельных частей и деталей сельскохозяйственных машин и оборудования при выполнении ремонтных работ. - Эффективность общения с коллегами при выполнении поставленной задачи. | Выставляется по результатам учебной практики. |
| ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования, устранять их. ОК 3. Анализировать текущую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определение неисправностей и соответствие этапов их устранения. - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи. - Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по устранению причин несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования. - Осуществление анализа ситуации, контроля за ней, оценки и ответственности за результат работы. | Выставляется по результатам практических работ на экзамене |
| ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляя к ней устойчивый интерес. ОК 6. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Материалы и документы для портфолио: - Экспертная оценка мастера производственного обучения об овладении обучающимся Профессиональными Компетенциями 2.5. ПМ 02 на практических занятиях. - Наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест производственной практики. - Отчеты о прохождении учебной и производственной практики. - Документы об участии в конкурсах профессионального мастерства, творческие работы по профессии. - Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные грамоты. Дипломы, сертификаты. - Характеристика закрепленного за группой офицера-воспитателя об активности обучающегося, в том числе при освоении теоретического и производственного курса обучения. | Оценка выставляется по результатам отчетов о прохождении производственных практик. |

Заключение комиссии об освоении вида деятельности:

Вид деятельности  ______________

Оценка __________

Дата  «     »__________ 201   г.

Подписи членов экзаменационной комиссии:

______________________________________/ В.В. Мелентей/

______________________________________/С.И. Аксюк/

______________________________________/Т.П. Фоменко/

______________________________________/П.О. Зазулин/

______________________________________/С.А. Ефремов/

## 8. Пакет экзаменатора. Критерии оценки.

.

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |
| --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ: ЗАДАНИЯ (практические) Вариантов № 1 - 5 Темы задания: Выполнение работ по техническим обслуживаниям, профилактическим осмотрам и постановки на хранение сельскохозяйственных машин и оборудования. ЗАДАНИЯ (практические) Вариантов № 6 - 10 Темы задания: Проведение ремонта, замены и регулировок отдельных узлов и деталей сельскохозяйственных машин и оборудования. ЗАДАНИЯ (практические) Вариантов № 11 – 15. Темы задания: Выявление причин и устранение несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования. |
| Результаты освоения | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |
| ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств. ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры сельскохозяйственных машин и оборудования. ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению СХМ и оборудования. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководством. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения производственных задач. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Соблюдение технологической последовательности операций по техническим обслуживаниям. - Выполнение полного объема работ по техническим обслуживаниям сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с технологическими картами. - Рациональное распределение времени на выполнение поставленных задач. - Соблюдение последовательности операций при профилактических осмотрах сельхозтехники. - Использование нормативных документов при поиске информации по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. - Обоснованность выбора информационных источников для решения задачи. - Соблюдение требований по охране труда и экологической безопасности при проведении работ. |  |
| ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных деталей и узлов сельскохозяйственных машин и оборудования с заменой отдельных частей и деталей. ОК 5. Работая в команде эффективно общаться с коллегами, клиентами и руководством. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Обоснованность выбора материалов и инструмента для проведения ремонтных работ, наладки и регулировки. - Соблюдение последовательности выполнения слесарных работ при ремонте, наладке и регулировке. - Обоснованность замены отдельных частей и деталей сельскохозяйственных машин и оборудования при выполнении ремонтных работ. - Эффективность общения с коллегами при выполнении поставленной задачи. - Соблюдение требований по охране труда и экологической безопасности при проведении работ в соответствии с нормативно-технологической документацией.. |  |
| ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования, устранять их. ОК 3. Анализировать текущую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с учетом требований по охране труда и экологической безопасности. | - Обоснованность выбора алгоритма поиска неисправностей и их причин. - Определение неисправностей и соответствие этапов их устранения. - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи. - Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по устранению причин несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования. - Осуществление анализа ситуации, контроля за ней, оценки и ответственности за результат работы. - Соблюдение требований по охране труда И экологической безопасности при выполнении работ. |  |
| ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляя к ней устойчивый интерес. ОК 6. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Материалы и документы для портфолио: - Экспертная оценка мастера производственного обучения об овладении обучающимся Профессиональными Компетенциями 2.5. ПМ 02 на практических занятиях. - Наличие положительных отзывов, характеристик и рекомендаций с мест производственной практики. - Отчеты о прохождении учебной и производственной практики. - Документы об участии в конкурсах профессионального мастерства, творческие работы по профессии. - Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные грамоты. Дипломы, сертификаты. - Характеристика закрепленного за группой офицера-воспитателя об активности обучающегося в том числе при освоении теоретического и производственного обучения. |  |
| Условия выполнения заданий: 1.Время выполнения задания 1 час. Требования по охране труда: Инструктаж то ТБ, спецодежда, присутствие мастера производственного обучения. Дополнительное к СХМ оборудование: натуральные образцы агрегатов и узлов, макеты, схемы, плакаты. Литература для экзаменующихся: справочники и инструкции по эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин. Дополнительная литература для экзаменатора: стандарт СПО по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», квалификационные характеристики «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 2. В столбце «Отметка о выполнении» указывается оценка и итоговая запись – а/«Выполнил в соответствии с инструкционной картой», б/ «Выполнил, но не в соответствии с инструкционной картой» или в/ «Выполнил, но не в полном объеме». |

Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности __________________________________

(освоен/ не освоен, оценка)

Присвоить квалификацию – «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования __3__ разряда».